DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRA

# MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

SOLICITUD DE PROPUESTAS

Código Único de Contratación Estatal

15-0951-00-602702-1-1

Código BCB: ANPE-P N° 058/2015-1C

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ

La Paz, Octubre de 2015

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	3

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

4.	GARANTÍAS	3

5.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	5

6.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	6

7.	DECLARATORIA DESIERTA	7

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	7

10.	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	7

11.	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	8

12.	APERTURA DE PROPUESTAS	9

13.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	9

14.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	9

15.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICAY COSTO	9

16.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CALIDAD	9

17.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	9

18.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	11

19.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	11

20.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	12

21.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	13

22.	ENTREGA DE OBRA	14

23.	CIERRE DEL CONTRATO	14

24.	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	15

25.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR	17

# PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

# NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

# PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

  - Las personas naturales con capacidad de contratar.

  - Empresas Constructoras nacionales.

  - Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.

  - Micro y Pequeñas empresas - MyPES.

  - Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas.

# ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa

La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente podrá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia. (En este caso, deberá comunicarse con el Sr. Helder Guevara Avila Int. 4724)

  - Consultas escritas sobre el DBC “NO SE APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”

  - Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.

# GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (Estas garantías deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata; por lo que no deben estar de ninguna forma condicionadas para cumplir con las características señaladas).

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En éste caso la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo.

En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de haberse solicitado será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

- Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

- Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

# RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado enel Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

# CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el DBC.

- Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

  - La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

  - La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

  - La falta de la propuesta económica o parte de ella.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%).

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

# DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de las NB-SABS.

# CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS.

# RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

# DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-  2b).

- Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

- Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

- Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

- Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

    - Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

# RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

  - La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

  - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso el proponente podrá rotular su sobre de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal 15-0951-00-602702-1-1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_______________________________________ (indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de empresa) APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE PROPUESTAS) CÓDIGO BCB: ANPE-P Nº 058/2015-1C PRIMERA CONVOCATORIA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ No abrir antes de horas 11:00 del día martes 03 de noviembre de 2015

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

# APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

# EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

- Precio Evaluado Más Bajo

# EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de las Declaraciones Juradas; y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

# “No aplica este Método”

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD  “No aplica este Método”

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “Método que se aplicará en el presente proceso de contratación”

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética o Precio Ajustado  deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.

    - Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética  de acuerdo a lo siguiente:

| # | PARTICIPACIÓN NACIONAL | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) | 5% | 0.95 |
| 2 | Propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 3 | En otros casos | 0% | 1.00 |

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Dónde:

Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado por Revisión aritmética

Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, de la última columna del formulario V-3 se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

    - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en la última columna del Formulario V-3 y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

# CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

# ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados.

- Los resultados de la calificación.

- Causales de descalificación, cuando corresponda.

- Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

# SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignadaen el Certificado de RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de la entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones al contrato suscrito que considere estrictamente necesarias para la ejecución de la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modificaciones:

  - Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra. La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones al monto, plazo, objeto del contrato ni introducción de nuevos ítems.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

  - Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

  - Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Sumados el o los contratos modificatorios y órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, por la entidad convocante.

# ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

# CIERRE DEL CONTRATO

  - Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

# PARTE II

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| 1. CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |
| --- |
| Entidad Convocante | : | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |  |
| Modalidad de Contratación | : | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |  |
| CUCE | : | 1 5 - 0 9 5 1 - 0 0 - 6 0 2 7 0 2 - 1 - 1 |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso | : | ANPE-P N° 058/2015-1C |  |
| Objeto de la contratación | : | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ |  |
| Método de Selección y Adjudicación | : |  | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  | b) Calidad | X | c) Precio Evaluado más bajo |
| Forma de Adjudicación | : | Por el Total |  |
| Precio Referencial | : | Bs396.752,37 |  |
| La contratación se formalizará mediante | : | Contrato |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta | : | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica. |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato | : | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. |  |
| Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato | : | El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. |  |
| Organismo Financiador | : | Nombre del Organismo Financiador |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |
|  |  | (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Recursos Propios |  | 100 |  |
| Plazo previsto para la ejecución de obra (días calendario) | : | 60 días calendario, computables desde la fecha establecida en la Orden de Proceder |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento de la obra |  | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |
|  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez aprobado el presupuesto de la siguiente gestión) |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) |  |
| Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |
| Domicilio de la entidad convocante | : | Edificio Principal del BCB, ubicado en la Calle Ayacucho Esq. Mercado |  |
|  |  | Nombre Completo |  | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de atender consultas administrativas | : | Gabriela Saravia Chungara |  | Profesional en Compras y Contrataciones a.i. |  | Dpto. de Compras y Contrataciones |  |
| Encargado de atender consultas técnicas | : | Helder Guevara Avila |  | Profesional en Proyectos de Arquitectura |  | Dpto. de Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura |  |
| Horario de atención de la Entidad | : | 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 |  |
| Teléfono: | 2409090 Int. 4729 Consultas administrativas Int. 4724 Consultas Técnicas | Fax: | 2664790 | Correo electrónico para consultas: | gsaravia@bcb.gob.bo Consultas Administrativas hguevara@bcb.gob.bo Consultas Técnicas |  |
| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |
| # | ACTIVIDAD |  | FECHA |  | HORA |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |
|  |  |  | Día/Mes/Año |  | Hora:Min |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes | : | 16/10/2015 |  |  |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB |  |
| 2 | Inspección Previa (obligatoria) | : | 26/10/2015 |  | 11:00 |  | calle las Jardineras, en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra |  |
| 3 | Consultas Escritas (No son obligatorias) | : | 27/10/20 |  | 18:30 |  | Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB (Nota dirigida al RPA - Gerente de Administración a.i. |  |
| 4 | Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria) | : | 28/10/2015 |  | 11:00 |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB |  |
| 5 | Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas | : | 03/11/2015 |  | 11:00 |  | Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB. Apertura de Propuestas: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |
| 6 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | : | 03/12/2015 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | : | 09/12/2015 |  |  |  |  |  |
| 8 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta: | : | 11/12/2015 |  |  |  |  |  |
| 9 | Presentación de documentos para la suscripción del contrato | : | 23/12/2015 |  |  |  |  |  |
| 10 | Suscripción de Contrato | : | 30/12/2015 |  |  |  |  |  |

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:

“OBRA DE HABILITACIÓN DE LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN SANTA CRUZ”

| N° | REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBRA Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |
| --- | --- |
| A. | ANTECEDENTES |
|  | Atendiendo la decisión del Directorio del Banco Central de Bolivia, mediante Acta de Directorio N°039/2015, aprobando como Bien de Uso tres inmuebles ubicados en la calle las Jardineras, en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; con el propósito de habilitar dichos inmuebles para el funcionamiento de las oficinas regionales del Banco Central de Bolivia en Santa Cruz. Para este cometido la Gerencia de Administración a través del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura debe realizar la habilitación integral de dicho inmueble. |
| B. | OBJETO Y CAUSA |
|  | Contratar una empresa para ejecutar las obras de habilitación del inmueble ubicado calle número dos en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol, de propiedad del BCB; con el objeto de contar con Oficinas Regionales propias del BCB en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. |
| C. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA |
|  | El presente proyecto consiste en la habilitación y mejoramiento integral de los ambientes y exteriores del inmueble ubicado en la calle número dos en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol, mediante los trabajos de construcción de estructuras de hormigón armado, muros de ladrillo, pisos de cerámica, piso de porcelanato, mantenimiento general, etc. El inmueble consta de tres bloques (A, B y C), la ejecución de la obra consta de dos etapas definidas: HABILITACIÓN DEL BLOQUE A Luego de emitida la Orden de Proceder, se procederá a ejecutar todos los ítems necesarios y descritos en las presentes Especificaciones Técnicas e identificados en planos únicamente para el Bloque A, y todos aquellos ítems compartidos o espacialmente vinculados con el Bloque B. HABILITACIÓN DE LOS BLOQUES B y C Luego de haber concluido con el 100% las obras de habilitación del Bloque A, y mientras se procede al traslado del personal del BCB, se continuará a la ejecución de obras en el Bloque B. Una vez se proceda a la notificación y entrega física del Bloque C a la Empresa Constructora por parte del Supervisor de Obra, se podrán iniciar las obras descritas en las presentes Especificaciones Técnicas e identificadas en planos. |
| D. | LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HORARIO |
|  | El trabajo se realizará en el inmueble de propiedad del BCB, ubicado sobre la calle número dos en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El contratista deberá ejecutar la obra de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y los sábados de 7:00 a 17:00. Por seguridad, el ingreso al inmueble fuera de los horarios establecidos será a través de solicitudes escritas específicas, dirigidas al Fiscal de Obra. |
| E. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA |
|  | ÍTEM 1. INSTALACIÓN DE FAENAS Unidad: Global (GLB) 1. DESCRIPCIÓN Para la Etapa 1, el Supervisor de Obra designará un área dentro de los Bloques A o B, como oficina de faenas para el personal técnico y vestidor para los obreros, debe prepararse la ejecución de todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de la obra que realizará el contratista, que como mínimo deberán consistir en lo siguiente: Movilización oportuna del personal al sitio de Proyecto. Conforme con las regulaciones del BCB, el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinaria y equipos para la más adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. Toda instalación, construcción, obra falsa o temporal, obra de protección u otras labores a ser ejecutadas para garantizar el inicio de los trabajos, deben ser realizadas en cumplimiento estricto de los reglamentos de seguridad, tomando las medidas y precauciones necesarias para la protección y seguridad de las personas, instalaciones, equipos y otros bienes del BCB y terceros, en la obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los materiales a utilizarse comprenden: Material y equipo de protección personal. Material eléctrico para la extensión de puntos portátiles de energía eléctrica. Equipo de ventilación para instalarlo provisionalmente en los pisos a ser intervenidos Material para protección, resguardo y recubrimiento de los sistemas eléctricos, maquinaria y equipos de Aire Acondicionado y demás superficies o materiales existentes que requieran su preservación. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Inmediatamente después de emitida la Orden de Proceder, el contratista deberá solicitar autorización para ejecutar el ítem a través del Libro de Órdenes, proponiendo el tipo de material y otros aspectos técnicos, en el sector designado para depósito. El contratista previamente a la iniciación de obras debe presentar al Supervisor de Obra la propuesta de los trabajos auxiliares o complementarios al ítem, considerando calidad de ejecución y factibilidad técnica. En un plazo no mayor a los 3 días hábiles después de emitida la autorización para ejecutar el ítem por parte del Supervisor de Obra, el contratista procederá a instalar el depósito de materiales y herramientas en el lugar designado, así como a acopiar los materiales, equipos y herramientas, necesarias para iniciar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado. Es importante mencionar también, como parte de la Instalación de faenas, que para el inicio de las obras, que TODO el personal debe contar con ropa y elementos de trabajo, como ser botas, overoles, cascos de seguridad, lentes, guantes, protectores auditivos, etc. Cumpliendo con la seguridad industrial pertinente dentro la obra. El contratista debe organizar los materiales con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, cumpliendo las recomendaciones de los fabricantes de los materiales. Esta actividad será aprobada por el Supervisor de obra, 4. MEDICIÓN La medición de dicha actividad tiene carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podrá modificar. ÍTEM 2. REPLANTEO Y TRAZADO Unidad: Global (GLB) 1. CONDICIONES GENERALES Comprende todos los trabajos de replanteo, trazado, control de cotas y niveles, necesarios de acuerdo con los planos y el área disponible. El replanteo de la obra, será realizado por el Contratista con estricta sujeción a las dimensiones e indicaciones de los planos correspondientes y aprobado por el Supervisor de Obra. Los ejes de referencia se materializarán mediante lienzas o señalización con ocre sobre las superficies a intervenir. 2. PROCEDIMIENTO El replanteo deberá efectuarse necesariamente con instrumentos y herramientas a objeto de obtener alineaciones perfectas. El trazado deberá recibir aprobación escrita de la contraparte del BCB. antes de proceder a la obra Debe protegerse el área de trabajo con yute o plástico u otro material para evitar molestias por el polvo y el ruido al personal del BCB. 3, MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO Este ítem, será medido en forma global y será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada, dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 3. DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO PORTANTE Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este capítulo se refiere a la demolición de muro de ladrillo portante, en los sectores indicados en los planos y/o instrucciones del supervisor de obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición. El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionara. Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su entero costo. El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse los trabajos posteriores. 4. MEDICIÓN La demolición muro de ladrillo se medirán en metros cuadrados, considerando únicamente las áreas netas demolidas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo, con excepción del retiro de escombros a los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. ÍTEM 4. DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA LADRILLO Unidad: metros cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Los muros de mampostería a demoler señaladas en planos deberán ser previamente aprobados por la Supervisión. Se pagará conforme a los precios unitarios de propuesta aceptada. El área colindante con los muros deberá ser debidamente identificada y protegida en caso de que en sus sectores adyacentes se encuentren “shafts” u otras instalaciones (sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, etc.) en los que no deben comprometerse la seguridad ni el funcionamiento de los mismos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá contar con la conformidad del Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN En caso de encontrarse ductos o “Shafts”, el trabajo de demolición debe contemplar la protección y aislamiento, como actividad preliminar. Se realizara los trabajos de la demolición utilizando amoladora y se debe demoler empezando por las filas superiores de ladrillo con el fin de evitar accidentes y ruidos por la caída de partes del muro. 4. MEDICIÓN Las cantidades de ejecución del presente ítem, se medirá por metro cuadrado (m2). El ítem comprende el retiro de los escombros hasta el botadero municipal 5. FORMA DE PAGO Los trabajos ejecutados aprobados por el supervisor, serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de este ítem. ÍTEM 5. PICADO Y RETIRO DE CERÁMICA UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al picado y retiro de cerámica en los lugares que se indican en los planos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra, estos pueden ser en muros y/o pisos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución del presente ítem. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Una vez aprobado por el supervisor los sectores en los cuales se deberá picar la cerámica, el contratista procederá con la ejecución del presente ítem. La cerámica picada deberá ser retirada al lugar indicado por el supervisor. 4. MEDICIÓN El presente ítem se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta solamente el área de trabajo neto ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Por la realización de este trabajo se pagará de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que será compensación total de los materiales, mano de obra, equipo y herramientas y actividades necesarias para la ejecución de este ítem. ÍTEM 6. PICADO DE REVOQUE UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al picado de revoque, en los sectores indicados en los planos y/o instrucciones de la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista realizará los trabajos de picado, empleando las herramientas y equipos convenientes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a picarse, el Contratista procederá de inmediato al picado. Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. El contratista deberá ejecutar las obras de picado rigiéndose a normas de seguridad que eviten contacto de las partículas desprendidas con el rostro, con las manos y antebrazos. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior retiro. 4. MEDICIÓN El picado de revoque será medido en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 7. REMOCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Los muros con revestimiento de piedra a demoler deberán ser previamente identificados por la Supervisión, El área colindante con los muros deberá ser debidamente identificada y protegida en caso de que en sus sectores adyacentes se encuentren “shafts” u otras instalaciones (sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, etc.) en los que no deben comprometerse la seguridad ni el funcionamiento de los mismos, este item comprende el retiro de los escombros generados y el traslado al botadero. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá contar con la conformidad del Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN En caso de encontrarse ductos o “Shafts”, el trabajo de demolición deberá contemplar la protección y aislamiento no intervenidos, como actividad preliminar. Se realizara los trabajos de la demolición utilizando amoladora y se debe demoler empezando por la parte superior del muro el fin de evitar accidentes y ruidos por la caída de partes del muro, sin embargo el trabajo debe ser autorizado por el Supervisor de Obra. los escombros generados en la demolición deben ser trasladados al botadero municipal. 4. MEDICIÓN Las cantidades de ejecución del presente ítem, se medirán por metro cuadrado (m2). El ítem comprende el retiro de los escombros de la obra hasta el botadero municipal 5. FORMA DE PAGO Los trabajos ejecutados aprobados por el Supervisor, serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de este ítem. ÍTEM 8. DEMOLICIÓN JARDINERAS Unidad: Pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición. El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará. Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su entero costo. El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción. 4. MEDICIÓN Las demoliciones se medirán: en metros cuadrados los muros de ladrillo. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será la compensación total por todo el trabajo, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el mismo, con excepción del retiro de escombros al botadero municipal, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. ÍTEM 9. RETIRO DE PARRILLERO Unidad: Pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN El retiro de parrillero se refiere al retiro de toda la estructura metálica que conforma el parrillero. El parrillero a retirar debe ser el indicado en los planos y/o instrucciones del supervisor de obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar el presente ítem. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste especifique, tomando las previsiones necesarias para evitar cualquier accidente o daño a los operadores y/o a terceras personas. Los escombros resultantes de los trabajos del retiro serán acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para posteriormente ser traslados al botadero municipal. 4. MEDICIÓN El retiro de parrillero será medido por pieza. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 10. DEMOLICIÓN DE SOLADO DE PIEDRA Y CONTRAPISO Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Los trabajos de demolición del solado de piedra y contrapiso, señalados en los planos deben ser previamente aprobados por la Supervisión. Pagado conforme a los precios unitarios de la propuesta aceptada. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá contar con la conformidad del Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN En caso de encontrarse ductos o “Shafts”, el trabajo de demolición debe contemplar la protección y aislamiento no intervenidos, como actividad preliminar. Se realizara los trabajos de la demolición por la parte superior del muro con el fin de evitar caídas y generar ruidos y accidentes personales, sin embargo el trabajo debe ser autorizado por el Supervisor de Obra y los escombros generado en la demolición debe ser trasladados al botadero municipal. se debe considerar el costo del traslado dentro el precio unitario del ítem. 4. MEDICIÓN Las cantidades de ejecución del presente ítem, se medirán por metro cuadrado (m2). El ítem comprende el retiro de los escombros al botadero municipal 5. FORMA DE PAGO Los trabajos ejecutados aprobados por el supervisor, serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de este ítem. Los trabajos de demolición del solado de piedra y contrapiso, señalados en los planos deben ser previamente aprobados por la Supervisión. ÍTEM 11. DEMOLICIÓN DE MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DEFINICIÓN Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos. Demolición de elementos no estructurales de hormigón armado. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos especificados. Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición. El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará. Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su entero costo. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva edificación, salvo expresa autorización escrita del Supervisor de Obra Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte al botadero municipal. El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción. 4 MEDICIÓN La demolición de elementos estructurales de hormigón armado será medida en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto ejecutado. 5 FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros al botadero municipal, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. ÍTEM 12. EXCAVACIÓN DE 0 – 2M, SIN AGOTAMIENTO, TERRENO SEMIDURO Unidad: metro cúbico (M3) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende los trabajos de excavación de 0 a 2 metros de profundidad en terreno semiduro, de acuerdo a planos y/o instrucciones de la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas y equipos necesarios y apropiados para la ejecución del presente ítem. 3. FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista, deberá hacer conocer al Supervisor de Obra con anticipación, el comienzo de cualquier excavación, a objeto de que éste pueda verificar perfiles, niveles y efectuar las mediciones del terreno natural. Autorizadas las excavaciones, éstas se efectuarán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los planos del proyecto y según el replanteo autorizado por el Supervisor de Obra. Todos los materiales perjudiciales que se encuentren en el área de excavación deberán ser retirados. Durante el trabajo de excavación el Supervisor de Obra podrá introducir las modificaciones que considere necesarias. Las dimensiones de la excavación serán las necesarias y convenientes para cada caso y se las realizarán con los lados aproximadamente verticales. Los anchos de las excavaciones se ejecutarán con los anchos establecidos en el proyecto y/o indicaciones del Supervisor de Obra. Las excavaciones se efectuarán a mano. El material extraído será apilado a un lado de la excavación. En caso de excavarse por debajo del límite inferior especificado en los planos o indicados por el Supervisor de Obra, el Contratista rellenará el exceso a su cuenta y riesgo, relleno que deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. Al realizar la excavación, podrán dejarse puentes, los mismos que deberán ser removidos antes de efectuar la compactación. Durante todo el proceso de excavación, el Contratista resguardará las estructuras que se hallen próximas al lugar de trabajo y tomará las medidas más aconsejables para mantener en forma ininterrumpida los servicios existentes, de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos, gas, etc. que pudiesen pasar por el sector. 4. MEDICIÓN Las excavación 0 – 2m, sin agotamiento, terreno semiduro, se medirán en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a los anchos y profundidades establecidas en los planos y autorizadas por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 13. ACERO ESTRUCTURAL Unidad: kilogramo (KG) 1. DESCRIPCIÓN Ese ítem se refiere a la provisión y la ubicación de la armadura de refuerzo en las fundaciones, columnas, vigas, losas y otros elementos estructurales, constituidas por barras corrugadas de acero, de acuerdo a planos y donde se justifique su utilización. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Las barras no deben presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros menores o iguales a 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2%. Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, con límites de fluencia mínimas de 4200 Kg/cm2. Según las normas A615; "Barras corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 50”. En la prueba de doblado en frío no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frío a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba, para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será como máximo de 90°. No debe tener compuestos orgánicos. Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes: Diámetros inferiores a 8 mm: Tensión media de adherencia > ó = 7.0 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 11.5 MPa Diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive: Tensión media de adherencia > ó = 8 - 0.12 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 13 - 0.20 MPa Dónde:  = diámetro en mm. Diámetros superiores a 32 mm: Tensión media de adherencia > ó = 4.0 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 7.0 MPa No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°. Llevarán grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. Designación Clase de Acero Límite Elástico >que Límite de Rotura < que AH 400.N.D.N. 400 520 AH 400 F.E.F. 400 440 AH 500 N.D.N 500 600 AH 500 F.E.F. 500 550 AH 600 N.D.N 600 700 AH 600 F.E.F. 600 660 3. FORMA DE EJECUCIÓN Las armaduras serán colocadas de acuerdo a los espaciamientos y características indicados en los planos de detalle correspondientes. El acero de refuerzo principal, secundario, de corte, de piel y de distribución requerido para cada elemento de hormigón armado será cortado, doblado y armado de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales de detalles correspondientes. Las cuantías mínimas de acero de refuerzo, longitudes de anclaje, longitudes de gancho, separaciones mínimas de barras longitudinales, separaciones mínimas de estribos y otros criterios normados serán definidos por la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 dentro la consideración de un análisis estático y serán ampliados por normas extranjeras dentro la consideración de un análisis dinámico, mismos que se señalaran en planos si correspondiera. No se aceptarán piezas de acero de refuerzo que hayan sufrido tres procesos de doblado y desdoblado en sectores alejados de dobleces de refuerzo señalado en planos o que hayan sufrido dos procesos de doblado y desdoblado en sectores de dobleces de refuerzo señalado en planos. Ningún elemento de acero de refuerzo podrá estar manchado con aceites, lubricantes, productos grasos, pinturas o cualquier producto que evite adherencia entre el acero y el hormigón. Si existiera la presencia de alguno de los materiales señalados en las piezas de acero se deberá hacer una adecuada limpieza de éstos hasta que las piezas de acero queden totalmente limpias, empleando compuestos químicos no contaminantes ni reactantes con el acero o elementos físicos de limpieza. Todas las armaduras estarán sujetas empleando alambre de amarre, mismos que deben estar considerados en el presupuesto de este ítem. Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso. 4. MEDICIÓN La cuantificación métrica del ítem será por kilogramo (Kg), en conformidad la planilla de fierros, considerando el 10% como compensación a los cortes y pérdidas 5. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por Kg de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 14. HORMIGÓN POBRE DE NIVELACIÓN Unidad: metro cúbico (M3) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación 1:3:5, que servirá de cama o asiento para la construcción de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y sectores singularizados en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos para los hormigones. El hormigón pobre se preparará con un contenido mínimo de cemento de 225 kilogramos por metro cúbico de hormigón. El agua deberá ser razonablemente limpia, y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra sustancia perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de pantanos o desagües. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Una vez limpia el área respectiva, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura señalada en los planos. El hormigón se deberá compactar (chuceado) con barretas o varillas de fierro. Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, dejando una superficie lisa y uniforme. 4. MEDICIÓN La base de hormigón pobre se medirá en metros cúbicos o metros cuadrados, teniendo en cuenta únicamente los volúmenes o áreas netas ejecutadas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será cancelado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 15. HORMIGÓN TIPO H-20 PARA FUNDACIONES ÍTEM 16. HORMIGÓN TIPO H-20 PARA COLUMNAS ÍTEM 17. HORMIGÓN TIPO H-20 PARA VIGAS Unidad: metro cúbico (M3) 1. DESCRIPCIÓN Estos ítems se refieren a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas en los planos del proyecto. Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de conformidad con las presentes y respectivas especificaciones técnicas. En fundaciones se tratara de perfilar la exaración a las dimensiones exactas indicadas en planos con el fin de evitar encofrar las zapatas. El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a los 28 días de 210 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 350 Kg/m3. 2. MATERIALES Los materiales como Cemento, Arena, Grava, Agua, deben cumplir con los requerimientos especificados en el CBH-87 3. FORMA DE EJECUCIÓN Encofrados Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar el aspecto de la obra terminada. Deberán ser “estancos” o herméticos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón vertido debido al escurrimiento del agua de la mezcla. En los ángulos o aristas de la parte inferior de la viga adicional, en el encofrado se colocarán molduras o filetes triangulares cepillados, El terminado de la viga como hormigón visto, requiere utilizar tablones de buena calidad en lado interior. En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad. Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas. Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, sin embargo no deberán quedar películas de agua sobre las superficies horizontales del encofrado. Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. El número máximo de usos del encofrado de madera se obtendrá del análisis de precios unitarios o como máximo tres usos. Los puntales correspondientes a vigas y losas deberán ser como mínimo de Ø = 3” y colocados o separados como mínimo cada 40cm de manera tal que no sean interrumpidas ni la accesibilidad al sitio de vaciado para inspecciones posteriores o para las labores de remoción de las caras laterales. Desencofrado La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra. Los encofrados se retirarán progresivamente, sin que se les emita golpes y sin proporcionarle sacudidas ni vibraciones a la estructura. El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones apreciables, las solicitaciones y los esfuerzos a los que va a estar sometido el elemento estructural durante y después del desencofrado. Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinaria que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. Para condiciones atmosféricas favorables (temperatura mínima superior a 5ºC) se recomienda respetar los plazos mínimos de desencofrado siguientes: Encofrados laterales de vigas 1 día Encofrados de losas 14 días Fondos de vigas dejando puntales 21 días Retiro de puntales de seguridad 28 días Mezclado del Hormigón El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos. Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera, dado que se considerará a esta como parte de la cantidad de agua requerida. El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla. El tiempo mínimo de mezclado será de 2.5 minutos por cada mezcla correspondiente a una bolsa (50 kg) de cemento. El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados. La dosificación de la mezcla de hormigón debe estar avalada por un ensayo de laboratorio el cual debe especificar el tipo de material, características y procedencia, a emplear en la mezcla, granulometría, asentamiento de cono, cantidades en peso y volumen, relaciones agua cemento, debidamente firmado por el responsable de laboratorio. Estos ensayos deberán realizarse con el debido tiempo de anticipación para tener resultados de resistencia de hormigones ensayados a compresión a 28 días, tomando en cuenta posibles percances en cuanto a la resistencia exigida, para lo cual deberá realizarse nuevos ensayos. Por tanto la presentación de los resultados de los ensayos mencionados al Supervisor de Obra es requisito indispensable para iniciar el vaciado de los elementos estructurales de hormigón armado. Transporte del Hormigón Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. Se deberá evitar que la mezcla llegue a secarse o inicie su proceso de fraguado, situación que puede impedir o dificultar su puesta en obra y vibrado. En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera, con la intención de mejorar su manipuleo. Empleando los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el inicio de su preparación o mezclado. Vaciado del hormigón No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra. El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado o cronograma previamente presentado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra, se deberá tener en cuenta que el hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del vaciado se colocará una cama o capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al hormigón. No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente. Por ningún motivo se podrá agregar agua a la mezcla de hormigón en el momento de su vaciado. El espesor máximo de la capa de hormigón vaciado no deberá exceder a 50 cm para permitir una compactación eficaz, excepto cuando se vacíen columnas. La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados. No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1.50m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos. En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguad. Vibrado del hormigón La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados. El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros con experiencia en el manejo de la vibradora, aspectos que será evaluado durante el proceso del hormigonado por el Supervisor de Obra De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla. En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con una vibradora en perfecto estado. Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45cm. entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación de la mezcla. Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente en posición vertical o ligeramente inclinadas. El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón en su cara superior expuesta y con un golpeteo de los encofrados laterales. Queda prohibido el vibrado en las armaduras. Protección y curado del Hormigón El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, el sol y en general contra toda acción climática, física o química que lo perjudique. El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas. El proceso de curado consiste en hidratar los elementos de hormigón recién vaciados, mediante riego o mojado periódico de los mismos cada dos horas como mínimo. El tiempo de curado será de 7 días a partir del primer día de vaciado el elemento de hormigón armado. Juntas de dilatación y constructivas Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural. Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de tensiones de compresión o allá donde su efecto sea menos perjudicial. Si una viga transversal intercepta en este punto, se deberá recorrer la junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga. No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra. Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preverse de forma racional la posición de las juntas. Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero. La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento como puente de unión, posteriormente se debe vaciar un hormigón con la misma dosificación y relación A/C del hormigón antiguo. Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas. Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las losas. El acero estructural deberá continuar a través de las juntas constructivas, salvo disposición expresa y escrita del Supervisor de Obra no se continuará la armadura a través de estas juntas, mientras que en las juntas de dilatación no será necesario dado que se construirán en los lugares indicados en los planos. La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su funcionamiento. Elementos embebidos en el hormigón Se deberá prever la colocación de los elementos que estarán embebidos en los elementos estructurales antes del hormigonado de los mismos. Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o cañerías de descarga de aguas servidas. Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra. Las tuberías eléctricas que serán embebidas tendrán dimensiones máximas de 1” y serán colocadas de tal forma que no reduzcan la resistencia del hormigón, ni la capacidad de la sección estructural. En ningún caso el diámetro de los tubos ya sean sanitarios, pluviales o eléctricos serán mayores a 1/3 del espesor del elemento estructural y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros del mayor. Reparación del hormigón armado El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra. Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor de Obra. El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria siempre y cuando no afecte la estabilidad de la estructura, si ésta estuviera en peligro se deberá proceder a la demolición total del elemento y a su posterior hormigonado, sin remuneración alguna por los trabajos y materiales adicionales. Cuando algún sector de las armaduras resulten expuestas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm. alrededor de la barra. La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero. La mezcla de parchado deberá ser con hormigón premezclado deberá ser formulado con la utilización de un aditivo que sirva de puente de adherencia con el hormigón fraguado. El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días. Ensayos de verificación de calidad del Hormigón Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior. Laboratorio Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el Supervisor de Obra. Frecuencia de los ensayos Durante la construcción de la obra y en especial durante el vaciado de todos los elementos de hormigón armado, se tomarán como mínimo 6 probetas por cada día de vaciado u hormigonado y por tipo de elemento, para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días. Cualquier modificación en cuanto al número de probetas a ser tomadas en determinado vaciado deberá ser autorizada por el Supervisor de Obra quien podrá fundamentar esta decisión bajo los criterios técnicos apropiados según sea el caso. En el transcurso de la obra, durante cada proceso de vaciado se deberá tomar la cantidad de probetas adicionales que exija el Supervisor de Obra. El Contratista podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora de su elaboración, así como el elemento estructural al que corresponde. Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra. Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir la resistencia característica del hormigón requerido. El Contratista deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos de materiales correspondientes. Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. Evaluación y aceptación del hormigón Los resultados serán evaluados en forma separada para cada día de hormigonado o tipo de elementos vaciados con la misma mezcla que estarán representados por lo menos por 6 probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando cuatro de seis ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg/cm2 a la de diseño. Aceptación de la estructura Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado. Si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: Resistencia del 80 a 90 %. Se procederá: Ensayo con extracción de testigos, de acuerdo a la determinación del Supervisor de Obra, los cuales deberán ser enviados a un laboratorio de solvencia reconocida, para elaborar un informe específico sobre el tema en cuestión, para su análisis, aprobación o reprobación. Es importante prever el tipo de cuidados a asumir previo a la extracción de los testigos, con el Supervisor de Obra se determinará un plan de acción el cual debe contemplar inclusive la reparación de estos elementos de acuerdo a las características requeridas, siendo todos los costos descritos de entera responsabilidad del Contratista, sin que esto signifique incremento alguno ni modificación de plazos de entrega. Carga directa según normas. En el caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura. Resistencia inferior al 80 %. El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los elementos estructurales afectados. Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el Contratista 4. MEDICIÓN Las cantidades de ejecución del presente ítem, se medirán por metro cubico (m3). El ítem comprende el retiro de los escombros hasta el botadero municipal. 5. FORMA DE PAGO Los trabajos ejecutados aprobados por el supervisor, serán pagados de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de este ítem. ÍTEM 18. RELLENO Y COMPACTADO SIN PROVISIÓN DE MATERIAL Unidad: metro cúbico (M3) 1. DESCRIPCIÓN El ítem relleno y compactado sin provisión de material consiste en rellenar con material común (tierra) proveniente de la obra, los sectores indicados en los planos del proyecto y/o los sectores indicados por la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El material de relleno será el mismo que resultase como producto de las excavaciones. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Todo relleno y compactado deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor de Obra. El relleno será de material procedente de los lugares que indique el Supervisor de Obra. Durante el proceso de relleno, podrán construirse drenajes si así lo exigiera el proyecto, o los que señale el Supervisor de Obra. El equipo de compactación a ser empleado será el exigido en la propuesta. En caso de no estar especificado el Supervisor aprobará por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se exigirá el cumplimiento de la densidad de compactación especificada. En ningún caso se admitirán capas compactadas mayores de 20 cm. de espesor. 4. MEDICIÓN Este ítem será medido en metros cúbicos compactados y se considerará únicamente el volumen neto ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 19. PISO DE CEMENTO SOBRE EMPEDRADO Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Se refiere a piso de concreto sobre empedrado señalados en planta baja, indicados en los planos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO La piedra que se empleará en los contrapisos será la conocida como piedra manzana. El hormigón de cemento Portland, arena y grava para la nivelación de pisos en planta baja será de proporción 1:3:4. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón serán de buena calidad. El mortero para frotachado será de cemento - arena fina en proporción 1:3, deben cumplir con los requerimientos especificados Se hará uso de una mezcladora mecánica en la preparación del hormigón de pisos a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Sobre el terreno debidamente compactado se ejecutará un empedrado de piedra manzana, colocada a combo, a nivel en los ambientes interiores y con la pendiente apropiada en las aceras exteriores. Sobre el empedrado así ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciará una capa de 5 cm de hormigón, de una dosificación 1:3:4, luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm con mortero de cemento de 1:3. La superficie se alisará con frotacho con rayado especial para las aceras exteriores y pulidas para los ambientes interiores. En ambos casos se dejarán juntas de expansión para lo que el vaciado deberá ejecutarse por cuadriláteros y rectángulos alternados y de tamaño a indicación del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN Los pisos se medirán en metros cuadrados tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Los pisos construidos con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aquí especificado, medidos según lo prescrito en medición, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en su costo. ÍTEM 20. REMOCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO, LAVAMANOS, BASE DE DUCHA) Unidad: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al retiro de artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos, base de ducha) y debe contar con la aprobación del Supervisor de obra. Se debe clausurar y/o retirar los ductos sanitarios y cañería de agua del sector. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de los remanentes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos municipales establecidos. 4. MEDICIÓN El retiro de los accesorios sanitarios, incluye la clausura y/o retiro de los ductos sanitarios y las cañerías de agua, será medida por pieza, de acuerdo a lo establecido en la presentación de la propuesta aceptada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y retiro de escombros. ÍTEM 21. REMOCIÓN DE ZÓCALO DE MADERA Unidad: pieza (PZA) DEFINICIÓN Este ítem se refiere a la remoción de zócalos de madera, de acuerdo a planos y/o instrucciones del supervisor. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas necesarias para ejecutar el presente ítem. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos especificados. Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a intervenir, el Contratista procederá de inmediato a la remoción. Se deberá precautelar que los trabajos realizados no afecten a muros ni acabados, siendo cualquier daño causado de total responsabilidad del contratista. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste determine. Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra. MEDICIÓN El presente ítem será medido en metros lineales, considerando únicamente la longitud neta ejecutada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 22. REMOCIÓN PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Unidad: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al retiro de puertas que incluye el marco y la hoja batiente Este ítem se refiere al retiro de las ventanas que incluye el marco y las hojas batientes El retiro de puertas y ventanas debe ser aprobada por el Supervisor de obra 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos municipales. 4. MEDICIÓN El retiro de las puertas ventanas, incluyendo sus marcos, será medida por pieza, de acuerdo a lo establecido en la presentación de propuestas. 4. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros hasta los botaderos municipales, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. ÍTEM 23. REMOCIÓN ROPEROS EMPOTRADOS Unidad: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la extracción y retiro de elementos de carpintería de madera y metálica como ser: puertas, ventanas, incluyendo sus marcos, mamparas, barandas y otros, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados en el acápite anterior y procederá al traslado y almacenaje del material recuperable así como al traslado del maderamen retirado, hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste especifique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, tomando las previsiones necesarias para evitar cualquier accidente o daño a los operadores y/o a terceras personas. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos municipales. 4. MEDICIÓN La extracción y el retiro de los roperos, con sus puertas y divisiones, incluyendo sus marcos y otros, será medida por pieza, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. ÍTEM 24. DESATE Y REMOCIÓN CUBIERTA DE TEJA Unidad: pieza (PZA) DEFINICIÓN Este ítem se refiere al desate y remoción de cubiertas de teja española o similar, de acuerdo a planos y/o instrucciones del supervisor. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas necesarias para ejecutar el presente ítem. FORMA DE EJECUCIÓN La forma de ejecución de este ítem se deja al criterio del Contratista y el desate de cubiertas se hará en los sectores establecidos en los planos, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados. No se admitirá el inicio de la actividad sin la respectiva verificación de la seguridad industrial del Contratista y su aprobación del Supervisor. Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a intervenir, el Contratista procederá de inmediato a la remoción. Se deberá precautelar que los trabajos realizados no afecten a muros ni acabados, siendo cualquier daño causado de total responsabilidad del contratista. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste determine Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra. MEDICIÓN El presente ítem será medido en metros cuadrados, considerando únicamente el área neta ejecutada. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 25. DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DEFINICIÓN Este capítulo se refiere a la demolición de estructuras que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos. Demolición de elementos estructurales de hormigón armado. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos especificados. Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición. El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará. Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su entero costo. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra. No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva edificación, salvo expresa autorización escrita del Supervisor de Obra Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos municipales El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción. 4. MEDICIÓN La demolición de elementos estructurales de hormigón armado será medida en metros cúbicos, tomando en cuenta únicamente el volumen neto ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros a los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. ÍTEM 26. RETIRO CIELO FALSO Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Comprende el retiro de cielo falso de yeso, maderamen y malla, en los sectores indicados en los planos y/o instrucciones de la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas necesarias para ejecutar el presente ítem. 3. FORMA DE EJECUCIÓN El método que deberá utilizar el Contratista para la ejecución del presente ítem, serán aquel, que él considere más conveniente, previa autorización del Supervisor de Obra. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste especifique, tomando las previsiones necesarias para evitar cualquier accidente o daño a los operadores y/o a terceras personas. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN La medición de este ítem será en metros cuadrados, considerando únicamente el área neta ejecutada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 27. REMOCIÓN Y RETIRO DE REJAS Unidad: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al retiro de las rejas metálicas instaladas en la parte frontal del predio 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos municipales establecidos. 4. MEDICIÓN El retiro y la reposición de las rejas metálicas, será medida por pieza, de acuerdo a lo establecido a la presentación de la propuesta. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos y el retiro de escombros. ÍTEM 28. muro de ladrillo 6h 24X18x12 cm UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este capítulo comprende la construcción de muro de ladrillo de 6h e=12cm Este ítem comprende el suministro de materiales puestos en obra, mano de obra calificada, equipo para su ejecución. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los ladrillos serán tipo “INCERPAZ” o similar; todo lote o partida de los mismos deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra. Los ladrillos a emplearse obedecerán a las dimensiones siguientes: largo 24cm, alto 18 cm, ancho 12cm. Además es obligatoria la utilización de medios ladrillos. Los ladrillos huecos serán bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras. En la preparación del mortero 1:3 se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los requisitos de calidad. El cemento será de tipo portland no deben estar en contacto directo con el piso por lo que se colocara sobre una tarima o tablones de madera. Todo cemento que presente grumos o cuyo color ese alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el contratista por un periodo de más de 60 días necesitara la aprobación del supervisor antes de ser utilizado en la obra. La arena fina deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera, material orgánico u otros, aprobados por el Supervisor de obra. Se rechazaran de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada. El agua debe ser limpia, clara, no se utilizaran aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono, tampoco permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0 cm. Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique. Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picara adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior contigua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final. El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse. 4. MEDICIÓN Este ítem será medido en metro cuadrado tomando en cuenta solamente la superficie neta ejecutada. 5. FORMA DE PAGO El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada, de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 29. CUBIERTA DE TEJA ESPAÑOLA UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubierta de teja española y cumbrera del mismo material, de acuerdo a los planos de construcción, detalles respectivos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deben ser: Teja española Cumbrera Las tejas y cumbreras serán tipo “INCERPAZ” o similar, fabricadas industrialmente (no se aceptarán tejas y cumbreras fabricadas artesanalmente) y toda partida deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra. Deberán estar bien cocidas, emitiendo al golpe un sonido metálico, tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Las tejas españolas se colocarán a una distancia de 34cm para luces entre vigas menores a 1.5 m. Se utilizarán listones de madera de construcción de 2” x 2”. La instalación de listones comienza de abajo hacia arriba. Primero debe tener 1” más de altura; 2” x 3” y el segundo debe estar a una distancia de 34 cm aproximadamente. Los traslapes deberán ser de 7,5 cm. La cumbrera debe ser colocada en sentido contrario a los vientos dominantes durante las lluvias. Se deberá colocar un impermeabilizante y luego instalar la cumbrera. El montaje de la cubierta de teja española se hará de abajo hacia arriba, de acuerdo al siguiente esquema. 4. MEDICIÓN La medición de este ítem será en metros cuadrados, considerando únicamente el área neta ejecutada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 30. IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES CON MEMBRANA ASFÁLTICA CON ALUMINIO UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN El ítem comprende la impermeabilización de terrazas y áreas señaladas en los planos previa aprobación por el Supervisor de Obra La impermeabilización de las áreas señaladas en los planos, consiste en la instalación de una lámina de aluminio 4 kg/m2 conformada por asfalto plástico y la lámina de aluminio con refuerzo central de polietileno, protección reflectora superior film de aluminio y terminación inferior con film de polietileno. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Láminas de aluminio 4 kg/m2 conformada por asfalto plástico lámina de aluminio 4 kg/m2 conformada por asfalto plástico con refuerzo central de polietileno, protección reflectora superior de film de aluminio y terminación inferior con film de polietileno. El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales. 4. MEDICIÓN La instalación de las láminas será medida en metros cuadrados (m2) de material de lámina instalada y el retiro del escombro generado de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 31. IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON REVOQUE DE MORTERO Y IMPERMEABILIZANTE UNIDAD: metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al acabado de las superficies o paramentos exteriores de muros y tabiques de ladrillo que se encuentran expuestos a la intemperie, incluyendo molduras, texturas, buñas y ornamentos, de acuerdo a los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO La cal a emplearse en la preparación del mortero deberá ser apagada y almacenada en pozos húmedos por lo menos cuarenta (40) días antes de su empleo. El cemento será del tipo portland, fresco y de calidad probada. El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones anteriores. Se utilizará mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1:2:6. Los morteros de cemento y arena fina a utilizarse serán en las proporciones 1:3 y 1:5 (cemento y arena), dependiendo el caso y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas y/o los planos. FORMA DE EJECUCIÓN Previamente a la colocación de la primera capa de mortero se limpiarán los paramentos de todo material suelto y sobrantes de mortero. Luego se colocarán maestras horizontales y verticales a distancias no mayores a dos (2) metros, las cuales deberán estar perfectamente niveladas unas con las otras, con el objeto de asegurar la obtención de una superficie pareja y uniforme. Humedecidos los paramentos se castigarán los mismos con una primera mano de mezcla, tal que permita alcanzar el nivel determinado por las maestras y cubra toda la irregularidad de la superficie de los muros, nivelando y enrasando posteriormente con una regla entre maestra y maestra. Después se efectuará un rayado vertical con clavos a objeto de asegurar la adherencia de la segunda capa de acabado. Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero, cemento, cal y arena (1:2:6). Posteriormente se aplicará la segunda capa de acabado en un espesor de 1.5 a 2.0 mm, dependiendo del tipo de textura especificado en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra, empleando para el efecto herramientas adecuadas. El acabado será bajo instrucciones del supervisor de obra para el acabado final, que puede ser el Piruleado, este tipo de acabado se podrá conseguir mediante la proyección del mortero contra el paramento del muro con un aparato de hojalata llamado piruleador. Se empleará el mortero de cemento, cal y arena en proporción 1:2:6. La granulometría de la arena, estará en función del tamaño de grano que se desee obtener. MEDICIÓN Este revoque se medirá en metro cuadrado tomando la superficie neta de recubrimiento y descontando todas las aberturas por puertas y ventanas. FORMA DE PAGO El pago por el trabajo efectuado tal como lo prescribe éste ítem y medido en la forma indicada el inciso 4 de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario de la propuesta aceptada. De acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 32. BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO UNIDAD: metro (M) 1. DESCRIPCIÓN Se refiere este ítem a todos los botaguas de hormigón armado a construirse en los sectores indicados en los planos de construcción y/o instrucciones de la supervisión, de acuerdo a las dimensiones y diseño determinado en los planos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Se utilizará hormigón con dosificación 1:2:3 (Cemento, arena grava). La armadura de refuerzo consistirá en 3 barras longitudinales de diámetro 8mm y barras transversales de 8mm cada 10 cm. Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón se conformarán estrictamente a lo especificado en lo que se refiere a la calidad de los mismos de acuerdo a la CBH-87. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Una vez identificados los sectores donde se deberán materializar los botaguas, se pondrá los encofrados. La cara superior tendrá una pendiente del 2%, la cara inferior tendrá un corta gotas a los 2 cm de la arista inferior, de una sección 1.5 x 1.5 cm en toda la longitud del botaguas y sin retorno hacia el muro. Durante el vaciado se cuidará de que la armadura previamente amarrada quede a 2.5cm de la cara superior del botagua. Se deberá tener el cuidado de que el encofrado permita tener un acabado uniforme en toda la longitud del botagua. 4. MEDICIÓN Los botaguas se medirán en metros lineales, considerando únicamente la longitud neta ejecutada. 5. FORMA DE PAGO Los botaguas ejecutados con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos según lo establecido, serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada para este ítem. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, equipo, herramientas y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo. ÍTEM 33. MANTENIMIENTO DE CANALETAS Y BAJANTES UNIDAD: metro (M) 1. DESCRIPCIÓN El ítem comprende la limpieza, soldado de áreas sueltas o perforadas, mejorar la fijación en techos y muros de las canaletas y las bajantes pluviales, aplicar las manos necesarias de pintura anticorrosiva, señaladas en los planos previa aprobación por el Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Láminas de aluminio 4 kg/m2 conformada por asfalto plástico lámina de aluminio 4 kg/m2 conformada por asfalto plástico con refuerzo central de polietileno, protección reflectora superior de film de aluminio y terminación inferior con film de polietileno. El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales. 4. MEDICIÓN El mantenimiento de las canaletas será medido en metros m, este ítem comprende el retiro de escombros que se generen en la ejecución del ítem. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, y el retiro de escombros. ÍTEM 34. REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al acabado de estuco (yeso) de las superficies interiores, de acuerdo a planos y/o instrucciones de la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El insumo de material mínimo será: Estuco El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El estuco a emplearse será de primera calidad, no deberá contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro el contratista deberá presentar al Supervisor de Obra una muestra para su aprobación El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas turbias. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Se procederá a limpiar las superficies a ser revocadas con estuco eliminando aquellos extraños materiales o residuos de morteros. Luego de efectuados los trabajos preliminares se humedecerán los paramentos y se aplicara una primera capa de estuco, cuyo espesor será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras y que cubra todas las irregularidades de la superficie del muro. Sobre este revoque se colocara una segunda capa y última capa de enlucido de 2 a 3mm de espesor empleando estuco puro. Esta capa deberá ser ejecutada cuidadosamente mediante reglas metálicas a fin de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones. El espesor final de estuco debe ser de 3cm. Las aristas en las columnas deberán ser terminadas con chanfles de 2cm de cara. 4. MEDICIÓN El revoque interior de estuco se medirá en metros cuadrados, teniendo en cuenta únicamente las áreas netas ejecutadas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado con materiales aprobados de acuerdo a las especificaciones técnicas, y aprobado por el Supervisor de Obra debe ser pagado en base al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio será en compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 35. REVOQUE EXTERIOR DE CAL, CEMENTO, ARENA UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a todo el revoque que contemple muro de ladrillo y/o columnas o vigas, muros de hormigón con mortero de cemento-arena y cal, para acabados, de acuerdo a planos y/o instrucciones de la supervisión. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimos deben ser: Arena fina Cal Cemento portland El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Se utilizará una mezcla de cemento, cal y arena fina en proporción 1:2:6. La cal a emplearse en la preparación del mortero será madurada por lo menos 40 días antes de su empleo en el revoque. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Se limpiarán cuidadosamente las juntas de los ladrillos, eliminándose todo sobrante de mortero, se limpiarán también las vigas, muros y columnas de hormigón, según corresponda. Se colocarán maestras del mismo material a distancias no mayores de dos metros. Estas maestras deberán ser perfectamente niveladas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión, garantizando un espesor de 3cm. Se aplicará una primera mano de mezcla de mortero, cemento, cal y arena (1:2:6). La segunda mano será de acabado. 4. MEDICIÓN El presente ítem se medirá en metros cuadrados, considerando únicamente la superficie neta ejecutada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 36. PISO DE CERÁMICA NACIONAL 60x60CM UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al revestimiento de pisos con cerámica antideslizante PEI V, en los sectores indicados en planos y /o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deben ser: Cemento portland Arena fina Cerámica antideslizante PEI V Cemento blanco Los materiales a usarse deberán ser de tipo “GLADYMAR” o similar y éstas deberán ser aprobadas por la supervisión. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Se limpiarán en forma cuidadosa, toda las superficies donde se colocarán las cerámicas. Antes de la colocación de las piezas de cerámica, éstas deberán remojarse, a fin de quedar saturadas de agua. Asimismo deberán regarse las superficies a revestir. Se colocarán a continuación las cerámicas con mortero de cemento en proporción 1:3. La separación entre cerámicas deberá ser de 3 a 5 mm Concluida la operación del colocado, se efectuará el correspondiente emboquillado con cemento blanco. Las cerámicas colocadas no deberán presentar vacíos en el mortero de cemento y el acabado deberá ser uniforme. Si la supervisión detectase el mal colocado de alguna de las piezas de cerámica, éstas deberán ser reemplazadas a costo del contratista. 4. MEDICIÓN El piso de cerámica nacional se medirá en metros cuadrados, tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 37. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ZÓCALO DE MADERA CEDRO DE 3” UNIDAD: metro (M) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la colocación de zócalos de madera cedro de 3”, de acuerdo a planos y/o instrucciones del supervisor. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deben ser: Zócalo de madera cedro 3” Ramplús Tornillo para madera Barniz Los zócalos serán de madera cedro de primera calidad, de 3 pulgadas de alto y tendrá el borde superior moldeado. El Contratista deberá someter una muestra del zócalo para la aprobación del Supervisor de Obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los zócalos de 3” de alto, lijadas, se fijarán a los muros con tornillos y ramplús. Los tornillos que se emplearán para fijar los zócalos serán de 1 1/2" de largo como máximo. Posteriormente se procederá a barnizar los zócalos y se dará la tonalidad establecida por Supervisión. 4. MEDICIÓN El presente ítem se medirá en metros lineales, tomando en cuenta solamente la longitud neta de trabajo ejecutado. 5. FORMA DE PAGO Los zócalos de madera ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, medidos como se indica en el punto anterior, serán pagados al precio unitario de la propuesta aceptada. Este precio unitario será la compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de este trabajo. ÍTEM 38. PINTURA EN INTERIORES LÁTEX (DOS MANOS) UNIDAD: metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem pintura en interiores látex o similares (dos manos), se refiere al pintado en todas las superficies de muros, cielos rasos, cielos fasos, etc. que deben ser terminados con la aplicación de pinturas, de acuerdo a planos e instrucciones complementarias que el Supervisor de Obra pudiera dar. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deberán ser: Lija para pared Pintura Látex Sellador para pared La pintura látex deberá ser tipo “MONOPOL” o similar (Norma NB-1021), suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptara emplear pintura preparada en obra. El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar superficie que recibirá este tratamiento. Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran haber en revoques de muros y cielos. Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de pintura en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se deberá efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la pintura. Primeramente se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando esta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Supervisor de Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicarán las manos de pintura que fuesen necesarias para obtener un pintado uniforme. 4. MEDICIÓN El ítem pintura en interiores látex o similares (Dos manos) será medido en metros cuadrados, previa verificación en metraje y calidad por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada que incluye la compensación total por todos los materiales herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 39. PINTURA EN EXTERIORES LÁTEX UNIDAD: metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem pintura en exteriores látex, se refiere al pintado en todas las superficies de muros, cielos rasos, cielos falsos, etc. expuestas a la intemperie que deben ser terminados con la aplicación de pintura, de acuerdo a planos e instrucciones complementarias que el Supervisor de Obra pudiera dar. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deberán ser: Lija de fierro Pintura Látex acrílico Sellador para pared La pintura látex acrílico deberá ser tipo “MONOPOL” o similar (Norma NB-1021), suministrada en el envase original de fábrica. No se aceptara emplear pintura preparada en obra. El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de pintura. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Previo a la aplicación de la pintura, el Supervisor de Obra deberá aprobar superficie que recibirá este tratamiento. Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran haber en revoques de muros y cielos. Dentro de lo posible y si el supervisor de obra recomienda, debe terminarse una mano de pintura en toda la obra, antes de aplicar la siguiente. No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. Se deberá efectuar una limpieza diaria de los lugares curados o reconstruidos antes de dar inicio a la pintura. Primeramente se aplicará una mano de sellador de paredes y cuando esta se encuentre totalmente seca se aplicarán dos manos de pintura de color a elección del Supervisor de Obra, si estas resultasen insuficientes se aplicarán las manos de pintura que fuesen necesarias para obtener un pintado uniforme. 4. MEDICIÓN El presente ítem será medido en metros cuadrados, previa verificación en metraje y calidad por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 40. PINTURA AL OLEO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN El ítem comprende todos los trabajos referidos a la aplicación de pintura al aceite tipo mate sobre las superficies de la estructuras de madera en el interiores y exterior del predio. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El material a utilizarse debe ser material de primera tipo “MONOPOL” o similar (Norma NB-1022), aprobada por el Supervisor de Obra: Pintura a base de polímeros acrílicos y vinílicos de acabado mate sin brillo. El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 3. FORMA DE EJECUCIÓN La elección de colores y matices será definida por el Supervisor de Obra. La pintura será aplicada en superficie seca y bien pulida, en las partes donde pudiera presentarse alguna irregularidad se masillar y se lijara hasta hacer perder la irregularidad de la superficie Las manos de pintura sobre el imprimante no debe ser menos de tres manos hasta que la pintura cubra completa y parejamente la superficie de madera. 4. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2) aprobado por el Supervisor de Obra. 5. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 41. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE MADERA UNIDAD: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la reposición de parantes en la baranda de madera tipo cedro, de acuerdo a los planos de detalle y/o instrucciones del supervisor de obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deberán ser: Madera cedro Carpicola Lija Barniz para madera En general, la madera necesaria para la reposición parcial deberá estar bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astillas, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15 %. También se utilizará lija y posteriormente barniz del color definido por supervisión, se tratará de mantener el tono de la carpintería antes ejecutada. 3. FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista antes de proceder a la reparación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra. Los parantes de madera que se deberán reponer deberán tener las mismas características geométricas de las existentes en el inmueble. 4. MEDICIÓN La reposición de parante en la baranda de madera tipo cedro se medirá por pieza 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra (incluyendo el costo de la instalación de las piezas de quincallería), herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 42. MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES UNIDAD: metro cuadrado (M2) DESCRIPCIÓN El ítem mantenimiento e instalación de puertas y marcos de madera existentes, se refiere al barnizado de marcos y puertas existentes para su posterior instalación en el emplazamiento final, de acuerdo a planos y/o instrucciones de la supervisión de la obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deberán ser: Lija Barniz El barniz deberá ser de marca reconocida, suministrada en el envase original de fábrica. El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del Supervisor de Obra, con anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo de barnizado. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Primeramente se instalará el marco de la puerta en el sector indicado en el plano correspondiente. Luego se procederá al lijado del marco y puerta. Posteriormente se limpiarán y se les aplicará 2 capas de barniz. Tan pronto seque el barniz, se procederá a la instalación de la puerta en el marco correspondiente. 4. MEDICIÓN El presente ítem será medido en metros cuadrados, considerando únicamente la superficie neta barnizada (incluyendo marco). 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 43. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión y colocación en obra de puerta contraplacada reforzada de acuerdo a las dimensiones y forma especificados en los planos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Se emplearán materiales de primera clase, la madera a emplear para los marcos será completamente seca y seleccionada sin ojos ni otras fallas. Las puertas serán ejecutadas de acuerdo a las dimensiones y especificaciones de los planos cuidando su correcta construcción y la calidad de la venesta o fibra de madera de alta densidad. La venesta o tablero de madera de alta densidad (HDF) reforzada utilizada en las puertas será de 4mm de espesor como mínimo colocándose con hoja entera en cada cara y en ningún caso se aceptarán retazos unidos. Los marcos de la puerta deberán ser hechos con madera maciza, trabajados en materiales de primera calidad. Se debe colocar jambas de acuerdo a las solicitaciones del lugar como contramarcos de las puertas. El acabado de las puertas en cuanto a colores y barnizados serán definidos y aprobados por el supervisor, y los costos de estos trabajos deberán ser considerados dentro del análisis de precios unitarios propuestos por el Contratista. 3. FORMA DE EJECUCIÓN La colocación se ceñirá estrictamente a los planos de detalle y a las instrucciones escritas por el Supervisor de Obra. Se debe fijar el marco de cada puerta a los muros, de acuerdo a los espacios previstos mediante planos o instrucciones de Supervisión, mediante tornillos de encarne o similares, precautelando la verticalidad y horizontalidad de estos. A tiempo de revocar o masillar los muros contiguos a las puertas se debe prever cubrir las puertas, marcos y jambas para no dañar el material. Toda la carpintería deberá tener un acabado perfecto debiendo lijarse perfectamente todas las superficies, las mismas que posteriormente serán adecuadas al tono especificado por supervisión y barnizada con matiz aprobado por el mismo. Las hojas de las puertas serán fijadas mediante dos bisagras mínimamente. La responsabilidad del Contratista será comprobar en obra las dimensiones de los vanos donde se colocarán los marcos, debiendo corregir cualquier discrepancia, previa consulta con el Supervisor de Obra; igual cuidado deberá tener a fin de que las hojas cierren exactamente en sus respectivos marcos. 4. MEDICIÓN Las puertas contraplacadas serán medidas en metros cuadrados, la medición incluirá el ancho de marcos y hojas. 5. FORMA DE PAGO La carpintería construida con materiales aprobados, de acuerdo a especificaciones ya señaladas y medida según el punto anterior será pagada según el precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos ÍTEM 44. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE 4 mm UNIDAD: metro cuadrado (M2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión y colocación de los vidrios de 4 mm, en ventanas, puertas vidrieras y mamparas de acuerdo a planos y detalles. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los vidrios serán de primera calidad, sin ondulaciones ni defectos. El contratista deberá proporcionar muestras del material al Supervisor de Obra para su aprobación. La masilla o silicona según corresponda utilizar será de primera calidad y aprobada por el Supervisor de obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los vidrios serán colocados y adheridos a los marcos con la cantidad necesaria de masilla o silicona de acuerdo al caso. Los vidrios se colocarán cuidadosamente a fin de evitar desportilladuras y rajaduras. 4. MEDICIÓN La medición de este ítem se efectuará en metros cuadrados, tomando en cuenta el área neta de los vanos cubiertos por los diferentes tipos de vidrios. 5. FORMA DE PAGO El pago por este ítem se efectuará, de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Este precio incluye la compensación total por todas las actividades necesarias para su ejecución y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 45. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO UNIDAD: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños y sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida por el Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. Los artefactos sanitarios de baño y sus accesorios serán de marca “Ferrum” o similar, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Provisión e instalación de inodoros de porcelana vitrificada, incluyendo su respectivo tanque bajo o tanque elevado, de acuerdo a lo establecido por el supervisor. La instalación de los inodoros comprenderá: la colocación del artefacto completo con su tapa y accesorios del tanque, incluyendo la sujeción al piso, conexión del sistema de agua al tanque, mediante piezas especiales flexibles cromadas, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo", de tal modo que concluido el trabajo, el artefacto pueda entrar en funcionamiento inmediato. La tubería de descarga deberá ser empotrada a la pared en el caso de construcciones nuevas y en refacciones, la tubería de descarga deberá estar fijada con flejes de pletina cada 20 cm. La cadena para la descarga deberá ser necesariamente metálica. Se prohíbe la instalación de inodoros con mortero, debiendo estos estar sujetos con pernos anclados al piso. 4. MEDICIÓN Los artefactos y accesorios sanitarios para baños serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 46. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS Unidad: global (GLB) DESCRIPCIÓN El ítem mantenimiento del sistema de evacuación de aguas, se refiere a los trabajos de mantenimiento de todo el sistema de evacuación tanto de aguas pluviales, como de aguas servidas. Se deberá realizar una limpieza general de todos los ductos, cámaras, y otros, de acuerdo a planos y/o instrucciones de la supervisión de la obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista suministrará todas las herramientas y equipos necesarios y apropiados para la ejecución del presente ítem. 3. FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA dispondrá del personal, para ejecutar este tipo de trabajos, por 16 horas. Deberán realizar una inspección general de todo el sistema de evacuación de aguas servidas y pluviales, con el fin de realizar la limpieza de todos los componentes (tubos, cámaras, y otros) y dejar en buen funcionamiento todos estos sistemas de evacuación de aguas. Todo el material de desecho que se genere producto de la limpieza, deberán ser trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN El presente ítem será medido de manera global, considerando únicamente el buen funcionamiento del sistema de evacuación de aguas servidas y pluviales. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 47. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PRINCIPAL CON REJAS Unidad: pieza (PZA) 1. DEFINICIÓN Este ítem comprende la provisión de puerta de madera, de 1.00m de ancho por 2.10m de alto, tipo batiente de acuerdo a lo señalado en planos, como parte de una reja metálica de 2.10m de ancho por 2.50m de alto. La puerta de madera debe contar con un bastidor de 21/5 pulgadas de grosor, rellenado con tablero de madera y enmarcado en perfil angular de 1½ pulgadas. La reja metálica debe ser construida con fierro tubular de 20x40x2mm con separación de 15cm de eje a eje, instalado sobre un bastidor metalice y barras horizontales separados a 70cm, con fiero de la misma sección del bastidor 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El tipo de madera que debe emplearse, se considerará a las maderas semiduras y aptas para la producción de puertas u otros elementos de madera. En general, la madera deberá estar bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astillas, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15%. 3. FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado. Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y posteriormente se realizarán los cortes necesarios para las uniones y empalmes. La puerta de madera debe ser pintada o barnizada de acuerdo a instrucciones del supervisor de obra. El material metálico debe ser soldada al bastidor y debe ser rigidizada por las barras horizontales, esta reja debe ser empotrada en los muros o columnas para dar rigidez a la estructura metálica y estabilidad a la puerta batiente de madera. 4. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por pieza, que incluye todos los accesorios metálicos y materiales necesarios. 5. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por pieza de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 48. PROVISIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO UNIDAD: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios para baños y sus accesorios, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. Los artefactos sanitarios de baño y sus accesorios serán tipo “FV” o similar (industria brasilera o argentina), debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Accesorios Sanitarios Se refiere a la provisión y colocación de accesorios, previa aprobación de muestras por el Supervisor de Obra. Los colores y calidad deberán estar acordes con los de los artefactos. Los accesorios contemplados en la instalación son los siguientes: Jabonera mediana Perchas y colgadores Porta papel Porta vaso Toallero Todos estos accesorios serán de porcelana vitrificada y se colocarán en los lugares determinados en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 4. MEDICIÓN Los artefactos y accesorios sanitarios para baños serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 49. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS Unidad: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y reposición de grifería para lavamanos, en los lavamanos indicados en los planos y/o donde considere necesario el Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deben ser: Grifería para lavamanos cromado Chicotillo metálico. El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. La grifería y sus accesorios deberán ser tipo “FV” o similar (industria brasilera o argentina), debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. La conexión del grifo al sistema de agua potable se hará mediante el uso de chicotillos metálicos, flexibles y cromados, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo". 3. FORMA DE EJECUCIÓN La instalación de la grifería en los lavamanos comprenderá: la colocación de la grifería en el lavamanos y la colocación del chicotillo a la red de agua potable. 4. MEDICIÓN El presente ítem será medido por pieza instalada y correctamente funcionando. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 50. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS Unidad: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y reposición de grifería para lavaplatos, en los lavaplatos indicados en los planos y/o donde considere necesario el Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deben ser: Grifería para lavaplatos cromado. Chicotillo metálico. El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. La grifería y sus accesorios deberán ser tipo “FV” o similar (industria brasilera o argentina), debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. La conexión del grifo al sistema de agua potable se hará mediante el uso de chicotillos metálicos, flexibles y cromados, quedando prohibido el uso de "chicotillos de plomo". 3. FORMA DE EJECUCIÓN La instalación de la grifería en los lavaplatos comprenderá: la colocación de la grifería en el lavamanos y la colocación del chicotillo a la red de agua potable. 4. MEDICIÓN El presente ítem será medido por pieza instalada y correctamente funcionando. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 51. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SIFONES CROMADOS Unidad: pieza (PZA) 1. Descripción El ítem consiste en el cambio de los sifones cromados y sopapas en los lavamanos y lavaplatos en todos los baños y cocinetas. 2. Materiales, herramientas y equipo El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. El Contratista deberá proveer los sifones de PVC E=40, y con tapajuntas fabricado en material de primera calidad, acreditada con certificados de calidad otorgado por el proveedor. Sopapas de material metálico cromado, fabricado en material de primera calidad, acreditada con certificados de calidad otorgado por el proveedor. 3. Forma de Ejecución La instalación entre el tubo de diámetro de 2 pulgadas y la del sifón debe ser sellada con material flexible o anilla cómica de goma y cubierta por un tapa junta metálico y cromado (industria brasilera o argentina), El Contratista deberá garantizar la calidad de los sifones y sopapas, como la buena ejecución de los trabajos de reemplazo y la instalación de los sifones 4. Medición La forma de medición del ítem es por pieza, que incluye la desinstalación e instalación del nuevo sifón, la instalación de la sopapa, el sellado de la unión entre el sifón y la tubería sanitaria, la tapa junta y otros materiales que requiera el trabajo. 5. Forma de Pago El precio a pagarse por este ítem, será por pieza de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo. ÍTEM 52. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CHICOTILLO Unidad: pieza (PZA) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de chicotillos en artefactos sanitarios para baños, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. Los chicotillos de baño serán “FV” o similar (industria brasilera o argentina), debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previa su instalación en obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Inodoros Se refiere a la provisión e instalación de chicotillo de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas y autorización del supervisor Lavamanos Se refiere a la provisión e instalación de chicotillos, de acuerdo a lo establecido en los planos y/o formulario de presentación de propuestas y autorización del supervisor 4. MEDICIÓN Los chicotillos para baños serán medidos por pieza instalada y correctamente funcionando, o de acuerdo a la unidad establecida en el formulario de presentación de propuestas. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. ÍTEM 53. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA INTERIOR DE BOLA Unidad: pieza (PZA) DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión y colocación de chapa interior de bola, en las puertas indicadas en los planos y/o donde considere el Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El insumo de material mínimamente debe ser: Chapa interior de bola. El material suministrado por el Contratista deberá ser de calidad, tipo “PAPAIZ” o similar; aprobado por el Supervisor de Obra en base a muestras, precios y catálogos presentados antes de su adquisición. Su provisión en obra se efectuará en el embalaje y envase de fábrica, misma que deberá contar con todos los accesorios de sujeción y correspondientes al uso. 3. FORMA DE EJECUCIÓN La colocación de la chapa interior de bola se efectuará con la mayor precisión posible. Toda pieza de quincallería será colocada con tornillos de tamaño adecuado. Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del Contratista hasta la entrega provisional de la obra. 4. MEDICIÓN La provisión y colocación de chapa interior de bola se medirá por pieza correctamente instalada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los mismos. ÍTEM 54. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE 2 GOLPES Unidad: pieza (PZA) DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión y colocación de chapa de seguridad de 2 golpes, en las puertas indicadas en los planos y/o dónde indique el Supervisor de Obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El insumo de material mínimamente debe ser: Chapa de seguridad de 2 golpes. El material suministrado por el Contratista deberá ser de calidad tipo “PAPAIZ” o similar; aprobado por el Supervisor de Obra en base a muestras, precios y catálogos presentados antes de su adquisición. Su provisión en obra se efectuará en el embalaje y envase de fábrica, misma que deberá contar con todos los accesorios de sujeción y correspondientes al uso. 3. FORMA DE EJECUCIÓN La colocación de la chapa de 2 golpes se efectuará con la mayor precisión posible. Toda pieza de quincallería será colocada con tornillos de tamaño adecuado. Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del Contratista hasta la entrega provisional de la obra. 4. MEDICIÓN La provisión y colocación de chapa de 2 golpes se medirá por pieza correctamente instalada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los mismos ÍTEM 55. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES DE CALAMINA GALVANIZADA N°28 Unidad: metro (M) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a los trabajos de construcción de canaletas para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Las canaletas serán de calamina plana galvanizada No 28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. Se rechazarán las canaletas defectuosas, mal empalmadas o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las canaletas debiendo las mismas estar debidamente sujetas a la estructura de la cubierta de la construcción y logrando un empalme preciso con las bajantes. La unión entre los tramos de la canaleta de calamina se hará con soldadura del tipo estaño adecuado para la ejecución de este trabajo. Concluida la colocación de las canaletas, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada, luego se procederá a efectuar las pruebas de riesgos establecidos como norma de este tipo de trabajo (prueba hidráulica). 4. MEDICIÓN Este ítem será medido en metros lineales de canaleta colocada. 5. FORMA DE PAGO El pago por este ítem se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, este precio incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 56. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES DE CALAMINA GALVANIZADA N°28 Unidad: metro (M) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a los trabajos de construcción de bajantes para la evacuación de aguas pluviales, de acuerdo a lo indicado en planos y/o instrucciones de la supervisión de obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Las bajantes serán de calamina plana galvanizada N°28 de sección rectangular, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto. Se rechazarán las bajantes defectuosas, mal soldadas o que a juicio del Supervisor de Obra no ofrezcan seguridad. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Aprobado el replanteo, se procederá a la instalación de las bajantes debiendo las mismas estar debidamente sujetas al paramento vertical de la construcción. La unión entre los tubos de calamina se hará con soldadura. Bajo ninguna circunstancia se permitirán cambios de dirección que supongan ángulos mayores a 60º. Concluida la colocación de los tubos, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada. 4. MEDICIÓN Este ítem será medido en metros lineales, considerando únicamente la longitud neta ejecutada. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los mismos. ÍTEM 57. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO CORREDIZA Unidad: pieza (PZA) 1. DEFINICIÓN Este ítem comprende la provisión de puerta de madera, de 3m de ancho por 2.20m de alto, con estructura metálica, tipo corrediza sobre guía metálica. Con todos los accesorios necesarios. La puerta de madera debe contar con un bastidor de 21/5 pulgadas de grosor, rellenado con tablero de madera. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El tipo de madera que debe emplearse, se considerará a las maderas semiduras y aptas para la producción de puertas u otros elementos de madera. En general, la madera deberá estar bien estacionada, seca, sin defectos como nudos, astillas, rajaduras y otras irregularidades. El contenido de humedad no deberá ser mayor al 15%. La puerta de madera debe ser pintada o barnizada de acuerdo a instrucciones del supervisor de obra. El material metálico que sirva como guía inferior y guía superior debe ser pintado con pintura anticorrosiva y empotrado con los accesorios correspondientes. 3. FORMA DE EJECUCIÓN El Contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquéllas que están referidas a los niveles de pisos terminados. La madera en bruto deberá cortarse en las escuadrías indicadas para los diferentes elementos, considerando que las dimensiones que figuran en los planos son las de piezas terminadas, por consiguiente, en el corte se deberá considerar las disminuciones correspondientes al cepillado y lijado. Las piezas cortadas, antes del armado, deberán estacionarse el tiempo necesario para asegurar un perfecto secado. Conseguido este objetivo, se procederá al cepillado y posteriormente se realizarán los cortes necesarios para las uniones y empalmes. 4. MEDICIÓN La medición para el pago del ítem será por pieza (pza), que incluye todos los accesorios metálicos. 5. FORMA DE PAGO El precio a pagarse por este ítem, será por pieza de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 58. ESCALERA DE HORMIGÓN CICLÓPEO Unidad: metro cúbico (M3) 1. DESCRIPCIÓN El trabajo comprendido en este capítulo consiste en la construcción de cimientos, sobrecimientos y muros de contención, necesarios para la ejecución de las obras y sobre los cuales se asentara la albañilería de muros; éstos serán construidos de hormigón ciclópeo a base de cemento Portland, arena y grava con una dosificación de 1:2:3. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Las estructuras de hormigón ciclópeo se ejecutaran con una dosificación de 1:2:3 y con 50% de piedra desplazadora. Las piedras a utilizarse deberán reunir las siguientes características: Ser de buena calidad, estructura interna homogénea y durable. Pertenecer al grupo de rocas graníticas. Estar libres de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. Estar libres de defectos que afecten su estructura, sin grietas y exentas de planos de fractura y desintegración. No deberá existir presencia de compuestos orgánicos perjudiciales a las rocas. Las piedras tendrán un promedio de 20 cm. de diámetro. Para el mortero se empleará cemento Portland normal. El cemento deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica y ser almacenados en un recinto cerrado protegido de la humedad y la intemperie. Todo envase que contenga material apelotonado será rechazado e inmediatamente retirado de la obra. Los encofrados deberán construirse con madera que cumpla los requisitos establecidos. El Contratista deberá disponer del equipo necesario y de suficiente capacidad para el trabajo a realizarse y en óptimas condiciones de funcionamiento. El agua que se emplee en la preparación del mortero será limpia y libre de substancias perjudiciales tales como: aceites, sales, ácidos, álcalis o materiales orgánicos. No deberá usarse aguas estancadas de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas (desagües). El agua que sea adecuada para beber o para el uso doméstico puede emplearse sin necesidad de ser ensayada. La arena o agregado fino a emplearse en el mortero consistirá de arena natural y limpia. Todo material a ser usado deberá ser previamente aprobado por la Supervisión. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Los peldaños se construirán de las dimensiones y en los sitios que indican los planos. Los encofrados serán de madera de un espesor mínimo de 2,5 cm. y deberán tener un borde superior liso y sin deformaciones que permitan un enrase correcto. La profundidad del encofrado será la misma que del peldaño. Los encofrados deberán ser rectos, estar libres de deformaciones y torceduras y de resistencia suficiente para contener el hormigón ciclópeo y resistir los esfuerzos que ocasione el vaciado sin deformarse. La superficie sobre la que se asentaran estas estructuras serán emparejada [el fondo de la excavación con una capa de hormigón pobre] y limpiada debiendo estar totalmente libre de cualquier material nocivo o suelto. Con anterioridad a la iniciación del vaciado se procederá a humedecer completamente la superficie sobre la que este ira asentado. El hormigón 1:2:3 tendrá una resistencia a la compresión mínima de 120 Kg/cm2., a los 28 días y un contenido mínimo de cemento de 250 Kg/m3. El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de fierro cuidando que los agregados queden colocados en el centro del cuerpo del peldaño y que no tengan ningún contacto con el encofrado. La remoción de los encofrados se podrá hacer recién a las 12 horas después de haberse realizado el vaciado. Una vez que el hormigón haya fraguado se procederá a humedecerlo por un período de tres días como mínimo. 4. MEDICIÓN Las estructuras de hormigón ciclópeo serán medidas en metros cúbicos tomándose las dimensiones y profundidades indicadas en los planos, además de haber sido aprobadas, autorizadas y reconocidas por el Propietario o Supervisor. 5. FORMA DE PAGO El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, será pagado al precio de la propuesta aceptada. Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo y mano de obra que incidan en su construcción. ÍTEM 59. ESTRUCTURA DE MADERA SEGÚN DISEÑO Unidad: pie cuadrado (PIE2) 1. DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a las estructuras de madera que tienen un fin estructural, de acuerdo a planos y/o instrucciones de la supervisión de obra. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Los insumos de materiales mínimamente deben ser: Madera para elementos estructurales. Platinos de acero (ancho = 50mm y espesor >3mm) Pintura anticorrosiva Pernos La madera a utilizarse será de primera calidad, seca, sin defectos como nudos, rajaduras, picaduras, etc. Los platinos a usarse debe ser de acero A-36 y antes de su aplicación, éstas deben tener un tratamiento con pintura anticorrosiva. Los pernos deben ser de las dimensiones y calidad indicadas en los planos. Todos los materiales a usarse en el presente ítem deben ser aprobados por el supervisor de obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Las estructuras de madera que se deberán construir, se regirán a las cuantías, dimensiones y geometrías indicadas en los planos. Las uniones entre elementos de madera se harán con platinos y pernos, de acuerdo a detalles indicados en los planos. Antes de la colocación de las estructuras de madera en su emplazamiento final, la supervisión deberá verificar la calidad del trabajo ejecutado. 4. MEDICIÓN Este ítem será medido en pies cuadrados, considerando únicamente la cantidad neta instalada en las estructuras de madera. 5. FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado en un todo, de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado a los precios unitarios de la propuesta aceptada. Dichos precios serán compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los mismos. ÍTEM 60. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Unidad: Global (GLB) 1. DESCRIPCIÓN Este capítulo se refiere a la limpieza total del inmueble, con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos y con anterioridad a su entrega. 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 3. FORMA DE EJECUCIÓN Se transportarán fuera del inmueble y terreno que corresponda, todos los materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra. Se lavarán y limpiarán todos los vidrios, artefactos sanitarios y accesorios, revestimientos, etc. 4. MEDICIÓN Este ítem se medirá de forma global. 5. FORMA DE PAGO El pago por este ítem se realizará al precio de la propuesta aceptada, que será la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. |
| F. | VOLÚMENES DE OBRA |
|  | Detalle y cantidades de las obras a ejecutar: N° DESCRIPCIÓN Und. Cantidad 1 INSTALACIÓN DE FAENAS glb 1,00 2 REPLANTEO Y TRAZADO glb 24,00 3 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO PORTANTE m2 62,12 4 DEMOLOCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA LADRILLO m2 193,95 5 PICADO Y RETIRO DE CERAMICA m2 17,76 6 PICADO DE REVOQUE m2 13,90 7 REMOCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA m2 18,00 8 DEMOLICIÓN JARDINERAS Pza 6,00 9 RETIRO DE PARRILLERO Pza 3,00 10 DEMOLICIÓN DE SOLADO DE PIEDRA Y CONTRAPISO m2 7,47 11 DEMOLICIÓN DE MESON DE HORMIGON ARMADO m2 0,23 12 EXCAVACIÓN DE 0 - 2M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO m3 5,23 13 ACERO ESTRUCTURAL kg 615,00 14 HORMIGON POBRE DE NIVELACIÓN m3 9,48 15 HORMIGON TIPO H-20 PARA FUNDACIONES m3 2,99 16 HORMIGON TIPO H20 PARA COLUMNAS m3 2,30 17 HORMIGON TIPO H20 PARA VIGAS m3 1,74 18 RELLENO Y COMPACTADO SIN PROVISION DE MATERIAL m3 2,24 19 PISO DE CEMENTO SOBRE EMPEDRADO m2 6,75 20 REMOCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO, LAVAMANOS, BASE DE DUCHA) pza 3,00 21 REMOCIÓN DE ZOCALO DE MADERA Pza 63,25 22 REMOCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Pza 8,00 23 REMOCIÓN ROPEROS EMPOTRADOS Pza 9,00 24 DESATE Y REMOCION DE CUBIERTA DE TEJA Pza 24,80 25 DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA m2 24,78 26 RETIRO CIELO FALSO m2 111,14 27 REMOCIÓN Y RETIRO DE REJAS m2 40,80 28 MURO DE LADRILLO DE 6H DE 24X18X12 m2 48,30 29 CUBIERTA DE TEJA ESPAÑOLA m2 36,00 30 IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES CON MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO m2 5,51 31 IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON REVOQUE DE MORTERO Y IMPERMEABILIZANTE m2 8,79 32 BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO m 7,62 33 MANTENIMIENTO DE CANALETAS Y BAJANTES m 103,00 34 REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO m2 221,39 35 REVOQUE EXTERIOR DE CAL, CEMENTO, ARENA m2 30,38 36 PISO DE CERAMICA NACIONAL 60X60CM m2 183,00 37 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3" m 70,93 38 PINTURA EN INTERIORES LATEX (DOS MANOS) m2 366,09 39 PINTURA EN EXTERIORES LATEX m2 418,25 40 PINTURA AL OLEO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA m2 4,69 41 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE MADERA pza 36,00 42 MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES m2 18,00 43 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA m2 4,00 44 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE 4 mm m2 9,00 45 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO Pza 1,00 46 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS Glb 1,00 47 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PRINCIPAL CON REJAS Pza 1,00 48 PROVISIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO Pza 9,00 49 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS Pza 2,00 50 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS Pza 2,00 51 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SIFONES CROMADOS Pza 2,00 52 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CHICOTILLO Pza 2,00 53 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA INTERIOR DE BOLA Pza 6,00 54 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE 2 GOLPES Pza 3,00 55 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES DE CALAMINA GALVANIZADA N°28 m 13,20 56 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES DE CALAMINA GALVANIZADA N°28 m 10,50 57 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO CORREDIZA Pza 4,00 58 ESCALERA DE HORMIGÓN CICLÓPEO m3 2,40 59 ESTRUCTURA DE MADERA SEGÚN DISEÑO pie2 414,10 60 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS glb 1,00 |
|  | *NOTA: Los volúmenes detallados deberán ser los presentados en el FORMULARIO PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA, y el análisis de cada precio unitario deberá ser presentado de en el formulario correspondiente. |
| G. | PROPUESTA TÉCNICA |
|  | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El proponente deberá cumplir mínimamente con la siguiente: EXPERIENCIA GENERAL: En el Formulario EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, el proponente debe hacer conocer la Experiencia general mínima de cinco (5) obras en el área de la construcción. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: En el Formulario EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, el proponente debe acreditar la Experiencia específica mínima de tres (3) obras como obras similares* en la presente convocatoria. Respecto de ambas experiencias el proponente adjudicado se compromete a presentar los Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la ejecución de los trabajos u obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL PROPONENTE RESIDENTE DE OBRA En el formulario HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA, el proponente debe declarar la experiencia general y experiencia especifica del Residente de Obra, este profesional debe contar con Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil, con Registro Profesional en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) o Arquitecto, con Registro en el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB). Experiencia General Profesional con un mínimo de cinco (5) trabajos en el área de la construcción. Experiencia especifica Profesional con un mínimo de tres (3) trabajos considerados como obras similares* en la presente convocatoria como Residente o Director o Supervisor o Fiscal de Obras o Gerente de proyecto. El proponente adjudicado se compromete a presentar los Certificados de Formación Académica, y respecto de ambas experiencias el proponente adjudicado se compromete a presentar los Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la ejecución de los trabajos u obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato. *OBRAS SIMILARES: Se considerarán obras similares a todas las obras como: Construcción y/o remodelación y/o refacción de Edificios Construcción y/o remodelación y/o refacción de Hospitales Construcción y/o remodelación y/o refacción de Centros de salud y/o Centros educativos Centros sociales y comerciales Construcción y/o remodelación y/o refacción de Instalaciones deportivas y recreativas Construcción y/o remodelación y/o refacción de Terminales Construcción y/o remodelación y/o refacción de Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares Construcción y/o remodelación y/o refacción de Galpones y hangares Remodelaciones y restauraciones en general. Cerramientos y muros perimetrales. MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO El Proponente deberá presentar el detalle de la maquinaria y equipo mínimo a utilizar en la ejecución de la obra contratada, especificando la potencia, capacidad, modelo y año de fabricación, en el formulario de equipo y maquinaria, de acuerdo al siguiente requerimiento: MÍNIMO REQUERIDO OFERTA DEL PROPONENTE Descripción Unidad Cantidad Cantidad Potencia Capacidad Modelo y año Mezcladora de H° Pieza 1 Vibradora Pieza 1 Compresora Pieza 1 Andamios metálicos juego 4 El equipo y maquinaria a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica, por lo que no se requiere su disponibilidad permanente en la obra. PROPUESTA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El proponente debe presentar una propuesta técnica, que deberán contener: Organigrama incluyendo detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al citado personal clave. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. Cronograma de la Ejecución de la Obra. |
| H. | OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATISTA |
|  | El Contratista deberá cumplir y actuar de acuerdo con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones legales vigentes en Bolivia, dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal. El Contratista está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108. Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la obra, el contratista deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios. Los daños y/o problemas causados a las instalaciones colindantes y accesorios correrán por cuenta del contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. Asimismo, debe cumplir todas las instructivas del Supervisor de Obra relacionadas con la obra. |
| I. | PROPUESTA ECONÓMICA |
|  | Presupuesto por ítems y general de la obra, debe incluir el detalle de los volúmenes de obra (ítems) solicitados. |
| J. | PLAZO |
|  | La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario computables desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el SUPERVISOR DE OBRA, hasta la Recepción Provisional; misma que deberá ser registrada en el Libro de Órdenes; el plazo incluye todos los trabajos detallados en el acápite Volúmenes de obra y trabajos inherentes al cumplimiento del Contrato. El proponente debe presentar un cronograma de obra adjunto a la propuesta técnica administrativa, mismo que estará sujeto a revisión y aprobación del SUPERVISOR en cinco (5) días calendario, computable a partir de la firma del presente Contrato y de manera previa a la emisión de la Orden de Proceder. |
| K. | FORMA DE PAGO |
|  | El BCB procederá al pago contra entregas parciales, según planillas de avance de obra aprobado por el Supervisor de Obra y el Fiscal de Obra. El Contratista presentará al Supervisor la Planilla de pago debidamente firmado, con todos los respaldos técnicos y administrativos requeridos para el efecto. El Supervisor y/o el Fiscal de Obra indicarán por escrito su aprobación o devolverá la documentación para enmienda a las observaciones al contratista, en un plazo máximo de 7 días calendario. |
| L. | REQUISITOS COMPLEMENTARIOS |
|  | El costo del carguío y transporte de los materiales, así como todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal; serán cubiertos en su totalidad por el proponente adjudicado. |
| M. | IMPUESTOS |
|  | Correrá por cuenta del Contratista el pago correspondiente de todos los impuestos vigentes en el país. |
| N. | GARANTÍAS REQUERIDAS |
|  | Garantía de Cumplimiento de Contrato: Por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. La vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la fecha estimada de recepción definitiva de la obra. La Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (si corresponde): En caso de que la propuesta económica del proponente adjudicado este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde): En caso de que el proponente adjudicado requiera un anticipo, este deberá presentar una garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado (fecha estimada por el BCB) y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por el BCB), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. El importe de la garantía podrá ser cobrado por el BCB en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días hábiles o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra. La garantía o las garantías a presentar deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS. |
| O. | MULTAS |
|  | La demora en la entrega de la Obra por cada día hábil de retraso en el cumplimiento del plazo de entrega Provisional y definitiva, será penalizada con una multa del cero coma un por ciento (0.5 %) del monto total del contrato, cuya sumatoria no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo y proceder a la ejecución de la Garantía presentada por el CONTRATISTA. |
| P. | FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO |
|  | Fiscalización: Los trabajos del presente contrato estarán sujetos al seguimiento permanente por el Fiscal de Obra, el mismo que será un profesional técnico designado por la ENTIDAD, denominado como FISCAL DE OBRA, quien tendrá las siguientes atribuciones: Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra. Exigir directamente el cumplimiento del contrato de Supervisión, realizando seguimiento y control de los actos del supervisor en la supervisión técnica de la obra. Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre las planillas de obra aprobados por el supervisor. Coordinar todos los asuntos relacionados con el contrato con la supervisión. Supervisión Técnica: La Supervisión de la obra será realizada por un profesional técnico designado por la ENTIDAD, denominado como SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre otras, las siguientes funciones: Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el contratista. Exigir al Contratista disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, documento por el cual se comunicará el inicio de obra, el proceso de ejecución y la conclusión. Exigir al Contratista los respaldos técnicos y administrativos necesarios, para procesar la Planilla de Avance de Obra y Pago. En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la obra. Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar las Planillas de Obra. Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a través del fiscal de obra, la ejecución de estas cuando corresponda. El supervisor de obra establecerá el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva en coordinación con el BCB que no debe exceder de los 30 días calendario computables a partir de la fecha establecida como Recepción Provisional. |
| Q. | RECEPCIÓN DE OBRA |
|  | Cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR DE OBRA señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra; solicitando una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y concluidos de acuerdo con el inciso F de las Especificaciones Técnicas. Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la Recepción Provisional. Para la Recepción Provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo comprendido hasta la Recepción Definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del SUPERVISOR. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del presente Contrato. La Recepción Provisional se iniciará el día y a la hora fijada por el SUPERVISOR, previa coordinación con el Fiscal de Obra, conjuntamente con la comisión de recepción, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, en el Acta de Recepción Provisional en función a la magnitud de las observaciones se debe establecer el plazo previsto en días hábiles computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la Recepción Provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la Recepción Definitiva de la Obra; haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional. El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD. La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida, en conformidad de las Especificaciones Técnicas y el Contrato. |

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| CUCE: | 1 | 5 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |
| MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL |  | VALIDEZ |  |
|  | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL BCB EN SANTA CRUZ |  |  |  |  |  |  |  |
| * NOTA IMPORTANTE DE ACLARACIÓN: Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario. |  |
| MARGEN DE PREFERENCIA |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia: |  |  | Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |
|  |  |  | Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |
| De las dos opciones el proponente podrá marcar una, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. |

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa.

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este inciso cuando el proponente sea persona natural o el proponente sea una empresa unipersonal y éste  no acredite a un Representante Legal).

- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este inciso cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando el proponente sea persona natural y cuando el proponente sea una Empresa Unipersonal y este no acredite a un Representante Legal).

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) j) y k).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), salvo lo previsto en el  numeral 23.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad, o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

- Documentación de respaldo de la Experiencia General y Especifica de la Empresa.

- Documentación de respaldo de la Experiencia General y Especifica del Residente de Obra.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de CI/NIT |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria | : |  |  |  |  |
| Domicilio | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) | : |  |  |

En caso de ser adjudicado me comprometo a presentar el Certificado del RUPE, para formalizar la contratación, aceptando que este incumplimiento es causal de descalificación de mi propuesta. En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado deberá presentar de forma independiente el Certificado del RUPE.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia) |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |
| País | : |  |  | Ciudad : |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |
| 3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN |
| Domicilio de notificación | : |  | a) Vía correo electrónico |  |  |
|  |  |  | b) Vía fax al número |  |  |
| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación. |

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizado) | Número de Matricula |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

Formulario B-1 Presupuesto por ítems y general de la Obra

Formularios de Presentación/Verificación de los Documentos Necesarios en la Propuesta

# FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante (Información que debe ser registrada por la entidad convocante) | Presupuesto (Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos) |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS | glb | 1,00 |  |  |  |
| 2 | REPLANTEO Y TRAZADO | glb | 24,00 |  |  |  |
| 3 | DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO PORTANTE | m2 | 62,12 |  |  |  |
| 4 | DEMOLOCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA LADRILLO | m2 | 193,95 |  |  |  |
| 5 | PICADO Y RETIRO DE CERAMICA | m2 | 17,76 |  |  |  |
| 6 | PICADO DE REVOQUE | m2 | 13,90 |  |  |  |
| 7 | REMOCIÓN DE REVESTIMIENTO DE PIEDRA | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 8 | DEMOLICIÓN JARDINERAS | Pza | 6,00 |  |  |  |
| 9 | RETIRO DE PARRILLERO | Pza | 3,00 |  |  |  |
| 10 | DEMOLICIÓN DE SOLADO DE PIEDRA Y CONTRAPISO | m2 | 7,47 |  |  |  |
| 11 | DEMOLICIÓN DE MESON DE HORMIGON ARMADO | m2 | 0,23 |  |  |  |
| 12 | EXCAVACIÓN DE 0 - 2M SIN AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO | m3 | 5,23 |  |  |  |
| 13 | ACERO ESTRUCTURAL | kg | 615,00 |  |  |  |
| 14 | HORMIGON POBRE DE NIVELACIÓN | m3 | 9,48 |  |  |  |
| 15 | HORMIGON TIPO H-20 PARA FUNDACIONES | m3 | 2,99 |  |  |  |
| 16 | HORMIGON TIPO H20 PARA COLUMNAS | m3 | 2,30 |  |  |  |
| 17 | HORMIGON TIPO H20 PARA VIGAS | m3 | 1,74 |  |  |  |
| 18 | RELLENO Y COMPACTADO SIN PROVISION DE MATERIAL | m3 | 2,24 |  |  |  |
| 19 | PISO DE CEMENTO SOBRE EMPEDRADO | m2 | 6,75 |  |  |  |
| 20 | REMOCIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS (INODORO, LAVAMANOS, BASE DE DUCHA) | pza | 3,00 |  |  |  |
| 21 | REMOCIÓN DE ZOCALO DE MADERA | Pza | 63,25 |  |  |  |
| 22 | REMOCIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA | Pza | 8,00 |  |  |  |
| 23 | REMOCIÓN ROPEROS EMPOTRADOS | Pza | 9,00 |  |  |  |
| 24 | DESATE Y REMOCION DE CUBIERTA DE TEJA | Pza | 24,80 |  |  |  |
| 25 | DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA | m2 | 24,78 |  |  |  |
| 26 | RETIRO CIELO FALSO | m2 | 111,14 |  |  |  |
| 27 | REMOCIÓN Y RETIRO DE REJAS | m2 | 40,80 |  |  |  |
| 28 | MURO DE LADRILLO DE 6H DE 24X18X12 | m2 | 48,30 |  |  |  |
| 29 | CUBIERTA DE TEJA ESPAÑOLA | m2 | 36,00 |  |  |  |
| 30 | IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES CON MEMBRANA ASFALTICA CON ALUMINIO | m2 | 5,51 |  |  |  |
| 31 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS CON REVOQUE DE MORTERO Y IMPERMEABILIZANTE | m2 | 8,79 |  |  |  |
| 32 | BOTAGUAS DE HORMIGÓN ARMADO | m | 7,62 |  |  |  |
| 33 | MANTENIMIENTO DE CANALETAS Y BAJANTES | m | 103,00 |  |  |  |
| 34 | REVOQUE INTERIOR DE ESTUCO SOBRE MURO DE LADRILLO | m2 | 221,39 |  |  |  |
| 35 | REVOQUE EXTERIOR DE CAL, CEMENTO, ARENA | m2 | 30,38 |  |  |  |
| 36 | PISO DE CERAMICA NACIONAL 60X60CM | m2 | 183,00 |  |  |  |
| 37 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3" | m | 70,93 |  |  |  |
| 38 | PINTURA EN INTERIORES LATEX (DOS MANOS) | m2 | 366,09 |  |  |  |
| 39 | PINTURA EN EXTERIORES LATEX | m2 | 418,25 |  |  |  |
| 40 | PINTURA AL OLEO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA | m2 | 4,69 |  |  |  |
| 41 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE BARANDAS DE MADERA | pza | 36,00 |  |  |  |
| 42 | MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES | m2 | 18,00 |  |  |  |
| 43 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA CONTRAPLACADA | m2 | 4,00 |  |  |  |
| 44 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE 4 mm | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 45 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO | Pza | 1,00 |  |  |  |
| 46 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS | Glb | 1,00 |  |  |  |
| 47 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA PRINCIPAL CON REJAS | Pza | 1,00 |  |  |  |
| 48 | PROVISIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO | Pza | 9,00 |  |  |  |
| 49 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS | Pza | 2,00 |  |  |  |
| 50 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS | Pza | 2,00 |  |  |  |
| 51 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SIFONES CROMADOS | Pza | 2,00 |  |  |  |
| 52 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CHICOTILLO | Pza | 2,00 |  |  |  |
| 53 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA INTERIOR DE BOLA | Pza | 6,00 |  |  |  |
| 54 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE 2 GOLPES | Pza | 3,00 |  |  |  |
| 55 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES DE CALAMINA GALVANIZADA N°28 | m | 13,20 |  |  |  |
| 56 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BAJANTES PLUVIALES DE CALAMINA GALVANIZADA N°28 | m | 10,50 |  |  |  |
| 57 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA TIPO CORREDIZA | Pza | 4,00 |  |  |  |
| 58 | ESCALERA DE HORMIGÓN CICLÓPEO | m3 | 2,40 |  |  |  |
| 59 | ESTRUCTURA DE MADERA SEGÚN DISEÑO | pie2 | 414,10 |  |  |  |
| 60 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | glb | 1,00 |  |  |  |
|  | PRECIO TOTAL (Numeral) |  |
|  | PRECIO TOTAL (Literal) |  |

ANEXO FORMULARIO B-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| DATOS GENERALES |
| --- |
| Proyecto | : |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |

| MATERIALES |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |

| MANO DE OBRA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |

| EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |
| --- |
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |

| GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| --- |
|  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |

| UTILIDAD |
| --- |
|  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |

| IMPUESTOS |
| --- |
|  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro |
| NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente debe presentar una propuesta técnica en el formulario C-1 y Formularios Anexos al C-1, que deberán contener: Organigrama incluyendo detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al citado personal clave. Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. Cronograma de la Ejecución de la Obra.

Como complemento a la propuesta presentada en el Formulario C-1, el proponente debe llenar y presentar los siguientes formularios que son anexos del Formulario C-1 con la finalidad de proporcionar la información necesaria para su evaluación: FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE FORMULARIO C-1b HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA FORMULARIO C-1c MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO Nota: Adjunto a los formularios anteriormente indicados no se debe presentar ningún documento de respaldo, cualquier documentación que se presente adjunto a estos formularios no será tomada en cuenta, solamente se evaluará la información proporcionada en dichos Formularios. En ese sentido, a fin acreditar ésta información, únicamente para la firma del contrato se solicitará la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.

Anexos al FORMULARIO C-1

FORMULARIO C-1a

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |
| --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio D/M/A | Fin D/M/A | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la experiencia declarada de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |
| --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio D/M/A | Fin D/M/A | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la experiencia declarada de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |

FORMULARIO C-1b

HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA

| DATOS GENERALES |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de Expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |
| --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA GENERAL |
| --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
| --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Formación Académica, Certificados de Trabajo, Facturas, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la formación y experiencia declarada de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

FORMULARIO C-1c

MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO

| Descripción | REQUERIMIENTO MÍNIMO | MAQUINARIA Y EQUIPO OFERTADO (A SER LLENADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- | --- |
|  | Unidad | Cantidad | Potencia | Capacidad | Potencia | Capacidad | Modelo | Año de Fabricación |
| Mezcladora de H° | Pieza | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Vibradora | Pieza | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Compresora | Pieza | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Andamios metálicos | juego | 4 |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

(No aplica en el presente proceso de contratación)

FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

Estos Formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La Entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |
| Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |
| Formulario A-2a o A-2b o Identificación del Proponente |  |  |  |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda. |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Señalar (por ej.: Organigrama, Métodos constructivos, Número de frentes a utilizar, Otros). |  |  |  |  |
| Formulario C-2 Condiciones Adicionales, cuando corresponda. |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra. |  |  |  |  |
| Otros (señalar). |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |
| Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |
| FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente |  |  |  |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda. |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| Formulario C-1 Señalar (por ej.: Organigrama, Métodos constructivos, Número de frentes a utilizar, Otros) |  |  |  |  |
| Formulario C-2 Formulario de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra. |  |  |  |  |
| Otros (señalar). |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

| DATOS DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |
| Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |

| N° | Nombre del proponente | Monto leído de la propuesta (numeral y literal) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
|  |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (*) |  |  |
|  |  | (a) | (b) | (c) | (b)x(c) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Señalar los Documentos Técnicos a evaluarse pudiendo ser entre otros: Métodos constructivos, Organigrama, número de frentes de trabajo y otros que se consideren necesarios. | PROPONENTES |
| --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Por ej.: Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Por ej.: Frentes de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| señalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| señalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) | (señalar si cumple o no cumple) | (señalar si cumple o no cumple) | (señalar si cumple o no cumple) |

FORMULARIO V-5

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(No aplica en el presente proceso de contratación)

ANEXO 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo, que realiza un consultor independiente o empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.

MODELO DE CONTRATO N° 228/2015

SANO N° 000/2015

CUCE: ________________

Contrato Administrativo para la Ejecución de la Obra de Acondicionamiento de Ambientes para el Funcionamiento de las Oficinas del BCB en Santa Cruz, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES) Las partes  contratantes son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por la Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos, en calidad de Gerente de Administración a.i., con Cédula de Identidad Nº 1077929 emitida en Chuquisaca, en mérito a su designación efectuada mediante Acción de Personal N° 137/2015 de 13 de febrero de 2015 y al artículo 12 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución Directorio N° 147/2015 de 18 de agosto de 2015 y a la Resolución PRES – GAL N° 12/2015 de 27 de agosto de 2015, que en adelante se denominará la ENTIDAD

  - _____, legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT _____, con domicilio en ____, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada ____, con Cédula de Identidad N° ____, expedida en la ciudad de ___, en virtud al ___, de ___de ___ de ___, otorgado ante la ___, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ____, en adelante denominada el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC) para Obras en la Modalidad de Contratación de Apoyo a la Producción Nacional y Empleo - __________, convocó el __ de ___ de 2015, a personas jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para el acondicionamiento de ambientes para el funcionamiento de las oficinas del ENTIDAD en Santa Cruz, con CUCE: ________, con base en lo solicitado en el DBC.

Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), con base en el Informe ____ de __ de ___ de  ___, emitido por ________, resolvió adjudicar al CONTRATISTA, el acondicionamiento de ambientes para el funcionamiento de las oficinas del ENTIDAD en Santa Cruz, mediante la Resolución GADM – GAL N° ___________ de __ de ___ de 2015, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión.

- Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra de habilitación del inmueble de propiedad de la ENTIDAD ubicado en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que en adelante se denominará la OBRA, para contar con Oficinas Regionales propias de la ENTIDAD en dicha Ciudad, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en las Especificaciones Técnicas del DBC y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, de acuerdo al siguiente detalle:

  - Descripción de la OBRA: Consiste en la habilitación y mejoramiento integral de los ambientes y exteriores del inmueble ubicado en la calle número dos en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol, mediante los trabajos de construcción de estructuras de hormigón armado, muros de ladrillo, pisos de cerámica, piso de porcelanato, mantenimiento general, etc. El inmueble consta de tres bloques (A, B y C), la ejecución de la obra consta de dos etapas definidas:

    - Habilitación del Bloque A: Luego de emitida la Orden de Proceder, se procederá a ejecutar todos los ítems necesarios y descritos en las Especificaciones Técnicas e identificados en planos únicamente para el Bloque A y todos aquellos ítems compartidos o espacialmente vinculados con el Bloque B.

    - Habilitación de los Bloques B y C: Luego de haber concluido con el cien por ciento (100%) las obras de habilitación del Bloque A y mientras se procede al traslado del personal de la ENTIDAD, se continuará a la ejecución de obras en el Bloque B. Una vez se proceda a la notificación y entrega física del Bloque C al CONTRATISTA por parte del SUPERVISOR, se podrán iniciar las obras descritas en las Especificaciones Técnicas e identificados en planos.

  - Ítems:

    - Ítem 1: Instalación de faenas.

    - Ítem 2: Replanteo y trazado.

    - Ítem 3: Demolición de muro de ladrillo portante.

    - Ítem 4: Demolición de muro de mampostería ladrillo.

    - Ítem 5: Picado y retiro de cerámica.

    - Ítem 6: Picado de revoque.

    - Ítem 7: Remoción revestimiento de piedra.

    - Ítem 8: Demolición Jardineras.

    - Ítem 9: Retiro de parrillero.

    - Ítem 10: Demolición de solado de piedra y contrapiso.

    - Ítem 11: Demolición de mesón de hormigón armado.

    - Ítem 12: Excavación 0 – 2M, sin agotamiento, terreno semiduro.

    - Ítem 13: Acero estructural.

    - Ítem 14: Hormigón pobre de nivelación.

    - Ítem 15: Hormigón tipo H-20 para fundaciones.

    - Ítem 16: Hormigón tipo H-20 para columnas.

    - Ítem 17: Hormigón tipo H-20 para vigas.

    - Ítem 18: Relleno y compactado sin provisión de material

    - Ítem 19: Piso de cemento sobre empedrado

    - Ítem 20: Remoción de artefactos sanitarios

    - Ítem 21: Remoción de zócalo de madera

    - Ítem 22: Remoción puertas y ventanas de madera

    - Ítem 23: Remoción roperos empotrados

    - Ítem 24: Desate y remoción cubierta de teja

    - Ítem 25: Provisión e instalación de persianas verticales tipo roller estilo eclipse

    - Ítem 26: Demolición de losa aligerada

    - Ítem 27: Retiro cielo falso

    - Ítem 28: Remoción y retiro de rejas

    - Ítem 29: Muro de ladrillo 6h 24x12x18 cm

    - Ítem 30: Cubierta de teja española

    - Ítem 31: Impermeabilización de superficies con membrana asfáltica con aluminio

    - Ítem 32: Impermeabilización de muros con revoque de mortero y impermeabilizante

    - Ítem 33: Botaguas de hormigón armado

    - Ítem 34: Mantenimiento de canaletas y bajantes

    - Ítem 35: Revoque interior de estuco sobre muro de ladrillo

    - Ítem 36: Revoque exterior de cal- cemento- arena

    - Ítem 37: Provisión y colocado de piso de porcelanato

    - Ítem 38: Piso de cerámica nacional 60x60cm

    - Ítem 39: Provisión e instalación de zócalo de madera cedro de 3”

    - Ítem 40: Provisión e instalación de bordes de madera para peldaños en escaleras

    - Ítem 41: Pintura en interiores látex (dos manos)

    - Ítem 42: Pintura en exteriores látex

    - Ítem 43: Pintura al óleo sobre carpintería de madera

    - Ítem 44: Mantenimiento e instalación de barandas de madera

    - Ítem 45: Mantenimiento e instalación de puertas y marcos existentes

    - Ítem 46: Provisión e instalación de puertas contraplacada

    - Ítem 47: Provisión y colocación de vidrios de 4 mm

    - Ítem 48: Provisión e instalación de inodoro

    - Ítem 49: Mantenimiento del sistema de evacuación de aguas

    - Ítem 50: Provisión e instalación de puerta de madera con estructura metálica

    - Ítem 51: Provisión de accesorios para baño

    - Ítem 52: Provisión e instalación de grifería para lavamanos

    - Ítem 53: Provisión e instalación de grifería para lavaplatos

    - Ítem 54: Provisión e instalación de sifones cromados

    - Ítem 55: Provisión e instalación de chicotillo

    - Ítem 56: Provisión y colocación de chapa interior de bola

    - Ítem 57: Provisión y colocación de chapa de 2 golpes

    - Ítem 58: Provisión e instalación de canaletas pluviales de calamina galvanizada N°28

    - Ítem 59: Provisión e instalación de bajantes pluviales de calamina galvanizada N°28.

    - Ítem 60: Provisión e instalación de puerta de madera tipo corrediza

    - Ítem 61: Escalera de hormigón ciclópeo

    - Ítem 62: Estructuras de madera según diseño

    - Ítem 63: Limpieza y retiro de escombros

  - Horarios: El CONTRATISTA deberá ejecutar la OBRA de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y los sábados de 7:00 a 17:00. Por seguridad el ingreso al inmueble fuera de los horarios establecidos será a través de solicitudes escritas específicas, dirigidas al FISCAL DE OBRA.

  - Cronograma de obra: El Cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA como parte de su propuesta técnica, estará sujeto a revisión y aprobación del SUPERVISOR en cinco (5) días calendario computables a partir de la firma del presente Contrato y de manera previa a la emisión de la Orden de Proceder.

CLÁUSULA QUINTA.- (DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN)

  - Fiscalización: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la fiscalización permanente de la ENTIDAD, quien designará a un profesional técnico como FISCAL DE OBRA, el que tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del presente Contrato de OBRA.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de Supervisión, realizando seguimiento y control de los  actos del SUPERVISOR en la supervisión técnica de la OBRA.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre las Planillas de Obra, aprobados por el SUPERVISOR.

- Coordinar todos los asuntos relacionados del presente Contrato con la SUPERVISIÓN.

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

5.2	Supervisión Técnica: La supervisión de la OBRA será realizada por un profesional técnico designado por la ENTIDAD, denominado en el presente Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica, teniendo las siguientes atribuciones:

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, documento por el cual se comunicará el inicio de la OBRA, el proceso de ejecución y la conclusión.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos y administrativos necesarios, para procesar las Planillas de Avance de Obra y pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas,  diseño o detalles de la OBRA.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar las planillas de Obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, la ejecución de estas cuando corresponda.

- El SUPERVISOR establecerá el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva en coordinación con la ENTIDAD que no debe exceder de los treinta (30) días calendario desde la Recepción Provisional.

Por su parte el CONTRATISTA debe cumplir todas las instructivas del SUPERVISOR relacionadas a la OBRA.

CLAÚSULA SEXTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo, los siguientes documentos:

- DBC.

- Certificado del RUPE N° __________ de __ de ___________ de 2015.

- Preventivo N° _______ de __ de ____ de 2015.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación Resolución GADM – GAL N° ________ de __ de ___ de 2015.

- Poder  del Representante Legal del CONTRATISTA, Testimonio Nº ____/____ de __ de ______ de ____.

- Garantías.

- Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones de las Sociedades que componen al PROVEEDOR.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con ______ emitida por, con vigencia de ____________a la orden de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del valor del contrato que corresponde a _____.

(Dependiendo de la Garantía escogida por el CONTRATISTA).

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor del CONTRATANTE, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

  - Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del contratista este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el contratista deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de  su propuesta económica.

  - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo: En caso de que el contratista requiera un anticipo, este deberá presentar una Boleta de Garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por la ENTIDAD), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

CLÁUSULA OCTAVA.- (ANTICIPO) La ENTIDAD, podrá otorgar un anticipo al CONTRATISTA, cuya suma no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del presente Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado de cada Planilla de Avance de obra, dentro el plazo establecido para la ejecución de la OBRA, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la Garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la Orden de Proceder o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo en el plazo determinado por la ENTIDAD, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.

CLÁUSULA NOVENA.- (DEL PLAZO DE ENTREGA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará provisionalmente la OBRA, en estricto acuerdo con el cronograma de obra, los ítems de la propuesta adjudicada, los volúmenes de la OBRA detallados en las Especificaciones Técnicas y demás trabajos inherentes al cumplimiento del presente Contrato, en el plazo de sesenta (60) días calendario, que serán computados desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el SUPERVISOR, misma que deberá ser registrada en el Libro de órdenes.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (LUGAR DE ENTREGA) El CONTRATISTA ejecutará la OBRA en el inmueble ubicado en la calle número dos en el manzano 4A distante a una cuadra de la avenida Libertador José de San Martín esquina calle Jaime Freyre del barrio Equipetrol, en la Ciudad de La Paz – Bolivia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs__ (_____ 00/100 Bolivianos), que será cancelado contra entregas parciales, según planilla de avance de obra aprobado por el Supervisor y el Fiscal de Obra.

El CONTRATISTA presentará al Supervisor la Planilla de Pago debidamente firmado, con todos los respaldos técnicos y administrativos requeridos para el efecto. El Supervisor y el FISCAL DE OBRA indicarán por escrito su aprobación o devolverán la documentación para enmienda a las observaciones al CONTRATISTA en un plazo máximo de siete (7) días calendario.

El costo de carguío y transporte de los materiales, así como todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos en su totalidad por el contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, disminuya o incremente los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN) Para que se efectúen los pagos, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto total de cada pago establecido a favor de la ENTIDAD, no pudiendo deducirse de los mismos los descuentos por concepto de multas aplicables, si hubiesen, en ausencia de la nota fiscal, la ENTIDAD deberá retener los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DE LA MODIFICACIÓN) El presente Contrato podrá modificarse, previa aprobación de la MAE o la autoridad delegada por la misma. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y financiamiento.

Por otra parte, podrá modificarse mediante Orden(es) de Trabajo, Orden(es) de Cambio, según corresponda.

La Orden de Cambio deberá ser aprobada por la instancia responsable del seguimiento de la OBRA en la ENTIDAD y no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del monto del presente Contrato.

Cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) de monto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LOS SUBCONTRATOS)  El CONTRATISTA no podrá subrogar el cumplimiento del presente Contrato, a terceros ni total ni parcialmente, salvo lo establecido en el parágrafo III del artículo 89 de las NB-SABS, en cuyo caso el CONTRATISTA es responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efectos de este Subcontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (DE LAS MULTAS) El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los plazos de entrega provisional y definitiva de la OBRA, caso contrario el mismo será sancionado con una multa equivalente al cero punto uno por ciento (0.5%) sobre el monto total del contrato por cada día hábil de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, en cuyo caso se cobrarán las mismas y se resolverá el Contrato.

Dichas multas serán cobradas excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el FISCAL DE LA OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS) El CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que pidiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la OBRA, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilio.

Los daños y/o problemas causados a las instalaciones colindantes y accesorios correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN DE CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 de 1 de mayo de 2009, se obliga a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal, para prevenir riesgos ocupacionales en la instalación y puesta en funcionamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por una de las siguientes modalidades:

  - Por Cumplimiento de Contrato

De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual harán constar por escrito.

  - Por Resolución del contrato:

    - A requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión en la ejecución de la obra, excepto lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Segunda del presente Contrato.

- Cuando el monto de la multa acumulada consignada en la Cláusula Décima Sexta, excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

    - A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles a la ENTIDAD

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en los pagos parciales o total, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha en que debieron efectuarse.

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.

  - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al CONTRATISTA y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al CONTRATISTA con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta, la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución puede ser subsanada la ENTIDAD o el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de la prestación y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o esta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al CONTRATISTA, se registre la misma en el SICOES, quede impedido para participar en contrataciones con el Estado y se ejecute la garantía de cumplimiento de contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demanden los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para la ejecución de la OBRA contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

Por otra parte, la ENTIDAD procederá a establecer los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de la ejecución de la OBRA satisfactoriamente ejecutada, si corresponde.

  - Resolución por causa de fuerza mayor o caso fortuito:

- Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución de la OBRA objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, comunicará por escrito mediante carta notariada la resolución del Contrato, justificando la causa y señalando que con su notificación queda resuelto el contrato.

- Por otra parte si en cualquier momento antes de la ejecución de la OBRA, objeto del Contrato, la ENTIDAD o el CONTRATISTA se encontrase en una situación fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión OBRA, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato, justificando la causa.

Esta primera carta de intención de resolución del Contrato, deberá ser cursada en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al hecho generador de la resolución del contrato, especificando la causal de resolución, dirigida a la ENTIDAD o al CONTRATISTA, según corresponda.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la carta de intención de resolver el contrato la causal argumentada, es subsanada no prosigue la resolución, esta situación se notificará mediante carta escrita, empero, si no existe solución en dicho plazo se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas PARTES, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de los Especificaciones Técnicas y se devolverá la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, las partes están facultadas para acudir a la vía coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

  - El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente las instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la OBRA que le fueran proporcionados.

  - En caso existir dudas, el CONTRATISTA hará inmediata y oportunamente consultas al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

  - En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

  - El CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en las Especificaciones Técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

  - Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de la liquidación final.

  - El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la OBRA, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.

  - El CONTRATISTA precautelará de daños a conductores y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

  - El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

  - Para evitar toda emergencia que potencialmente afecte la seguridad e integridad de personas e instalaciones por la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar emergencias, daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)

- La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable en los que podrá notificarse hasta en el día. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se reconocerá el pago por equipo paralizado.

- Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

- También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la prestación de sus servicios, esta suspensión una vez calificada por el SUPERVISOR y aprobada por la ENTIDAD, puede ser parcial o total, en este último caso requiere de ampliación de plazo de ejecución de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos las Actas de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción estará conformada por personal de línea de la ENTIDAD y según su propósito estará integrada por:

a)  	El FISCAL DE OBRA.

b)  	Un representante del Unidad Administrativa

c)	  Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

d)  	Uno o más servidores públicos que se considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de la OBRAS, en concordancia con lo establecido en el DBC, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, mediante el Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR, señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la OBRA y solicitara una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos que  fueron ejecutados y terminados de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Si la OBRA, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los  documentos del  presente Contrato, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la Recepción Provisional.

  - Recepción Provisional: Para la Recepción Provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo hasta la Recepción Definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del SUPERVISOR. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del presente Contrato. La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la aceptación en el Libro de Órdenes, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, en el Acta de Recepción Provisional en función a la magnitud de las observaciones se debe establecer el plazo previsto en días hábiles computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de OBRA lo permite, podrá autorizar que dicha OBRA sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

  - Recepción Definitiva: Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la Recepción Definitiva, posterior a la Recepción Provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la OBRA, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional. El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y el presente Contrato.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la (s) Garantía (s) de Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes de emitido el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la Planilla de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del presente Contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en la Planilla de Liquidación Final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

  - Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

  - Reposición de daños, si hubieren.

  - El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

  - Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparada así la Planilla de Liquidación Final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (CIERRE DE CONTRATO) Concluido el plazo del presente Contrato, la ENTIDAD procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, el FISCAL DE OBRA emitirá la Planilla de Liquidación Final de la OBRA y la Gerencia de Administración procederá a la devolución de las Garantías presentadas por el CONTRATISTA y al cierre del contrato que será acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato o en caso de que no se cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas, los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, se emitirá el Certificado de Terminación de Contrato.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al SUPERVISOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato la Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos, en representación legal de la ENTIDAD, y _____________, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, __ de _______ de 2015.

| ______________________ C.I. _________ __. CONTRATISTA | Lic. Claudia Amparo Corrales Dávalos GERENTE DE ADMINISTRACIÓN a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |
| --- | --- |

WEE/mvr.